## Slide 1
13. hét
Aszinkron motorok védelme és motorvédő készülékek
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Miért kell motorvédelem?
• A motor villamos és mechanikai terhelést kap
• A túlmelegedés károsítja a szigetelést
• A zárlat gyors beavatkozást igényel
• A hibát még károsodás előtt le kell kapcsolni
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Fő veszélyek
• Zárlat
• Tartós túlterhelés
• Fáziskiesés
• Megszorult hajtás
• Elégtelen hűtés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Zárlat ≠ túlterhelés
• Zárlat: nagyon nagy hibaáram → gyors lekapcsolás
• Túlterhelés: kisebb, de tartós túláram → melegedés
• Más jelenség, más védelmi feladat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Termikus túlterhelés-védelem
• A motor melegedését modellezi
• Indítási áramot rövid ideig elvisel
• Tartós túláramnál lekapcsol
• Klasszikus megoldás: bimetálos relé
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Motorvédő kapcsoló
• Kézi kapcsolási lehetőség
• Beállítható termikus kioldás
• Mágneses gyorskioldás zárlatra
• A motor névleges áramához választjuk
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Mi a kontaktor szerepe?
• A kontaktor kapcsol
• A védelem érzékel és kioldási parancsot ad
• A védelmi érintkező megszakítja a tekercskört
• A kontaktor elejt → motor lekapcsol
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Fáziskiesés
• A motor akár tovább is foroghat
• A megmaradó fázisok árama megnőhet
• Erős melegedés alakulhat ki
• Megfelelő motorvédelem szükséges
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Adattábla és beállítás
• Névleges áram az alapadat
• Figyelni kell a kapcsolás módjára
• Indítási mód is számít
• Gyártói előírás az irányadó
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Gyakorlati eset
• Szállítószalag megszorul
• Motoráram megnő
• Nem feltétlenül zárlat
• Túlterhelés-védelem lekapcsol
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Összefoglalás
• Zárlatvédelem és túlterhelés-védelem nem ugyanaz
• Kontaktor önmagában nem motorvédelem
• Fáziskiesés veszélyes túlmelegedést okozhat
• A beállítás alapja a motor névleges adata
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP heti kihívás
• Motor: In = 6,3 A
• Időnként megszorul a hajtás
• Fáziskiesés is előfordult
• Állíts össze védelmi koncepciót!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!