## Slide 1
13. ÉVFOLYAM • VILLAMOS MŰVEK
Szakaszolók és földelőkapcsolók
16. hét • leválasztás • földelés • reteszelés • kapcsolási sorrend
LEVÁLASZTÁS
Előbb leválasztunk. Utána földelünk.
Feldolgozási idő: 2 tanóra

## Slide 2
Óraterv
Két tanóra - leválasztás és biztonságos földelés
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Szakaszoló
• feladat és működés
• látható leválasztás
• szerkezeti részek
• hajtások és helyzetjelzés
2. tanóra • Földelőkapcsoló
• földelési funkció
• záróképesség
• reteszelések
• kapcsolási sorrend

## Slide 3
A szakaszoló feladata
Nem megszakító - biztonságos leválasztó készülék
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
Mit biztosít?
• nyitott állapotban leválasztási távolság
• ellenőrizhető kapcsolóhelyzet
• munkaterület elhatárolása
Mit nem csinál?
• általában nem szakít terhelési áramot
• nem zárlati megszakító
• nem helyettesíti a megszakítót

## Slide 4
Fő szerkezeti részek
A mechanika és a villamos szigetelés együtt dolgozik
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
Érintkezőrendszer
• álló és mozgó érintkezők
• kis átmeneti ellenállás zárt helyzetben
Szigetelés
• tartó- és forgószigetelők
• szükséges leválasztási távolság
Hajtás
• kézi vagy motoros
• rudazat és tengely
• helyzetjelzés

## Slide 5
Szakaszolókialakítások
A konstrukció a feszültségszinthez és elrendezéshez igazodik
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
Késes
• egyszerű, jól áttekinthető mozgás
Forgó
• forgó szigetelő / érintkezőkar
Pantográf
• függőleges kapcsolómozgás
• nagyfeszültségű állomásokon jellemző

## Slide 6
A földelőkapcsoló
A leválasztott hálózatrész földpotenciálra kapcsolása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Miért kell?
• indukált feszültség
• kapacitív töltés
• téves visszatáplálás kockázata
Fontos
• nem üzemi terheléskapcsoló
• egyes típusok zárlati záróképességűek
• a földelő összeköttetés kritikus

## Slide 7
Reteszelések
A hibás kapcsolási sorrendet már a rendszernek meg kell akadályoznia
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Tiltani kell
• szakaszoló nyitása terhelés alatt
• földelés feszültség alatt
Összefüggések
• földelő BE → megszakító zárás tiltva
• zárt szakaszoló → földelő zárás tiltva
Megoldások
• mechanikus
• villamos
• logikai

## Slide 8
Kikapcsolási sorrend
Karbantartási állapot létrehozása
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
1
• Megszakító KI
2
• Szakaszoló(k) KI
3
• Feszültségmentesség ellenőrzése
4
• Földelőkapcsoló BE

## Slide 9
Visszakapcsolási sorrend
A munkaterülettől vissza az üzemi állapotig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
1
• Földelőkapcsoló KI
2
• Szakaszoló(k) BE
3
• Feltételek ellenőrzése
4
• Megszakító BE

## Slide 10
20 kV-os mező példája
Miért számít a sorrend?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
Terhelés megszakítása
• a megszakító feladata
Leválasztás
• szakaszoló nyitása
• ellenőrizhető biztonsági határ
Földelés
• feszültségmentesség ellenőrzése után
• földelőkapcsoló zárása

## Slide 11
Üzemeltetési ellenőrzések
Mit nézünk egy szakaszolón és földelőkapcsolón?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
Mechanika
• hajtás
• rudazat
• érintkezőhelyzet
Villamos
• segédérintkezők
• helyzetjelzés
• reteszelések
Szigetelés / földelés
• szigetelők állapota
• földelő összeköttetés

## Slide 12
Összefoglalás
A 16. hét négy kulcsmondata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
• A szakaszoló leválaszt - nem zárlati megszakító.
2
• A földelőkapcsoló a leválasztott részt földeli.
3
• A reteszelés a veszélyes műveletet akadályozza meg.
4
• A kapcsolási sorrend biztonsági követelmény.