## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 12. hét
SZENZOROK ÉS
BEAVATKOZÓK
együttműködése az automatizált rendszerekben
ÉRZÉKELŐ
PLC
BEAVATKOZÓ
VISSZACSATOLÁS

## Slide 2
A zárt szabályozási kör
A rendszer folyamatosan mér, dönt és beavatkozik.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
2
FOLYAMAT
kiinduló állapot
ÉRZÉKELŐ
adatgyűjtés
PLC / DDC
döntés és vezérlés
BEAVATKOZÓ
utasítás végrehajtása
ÚJ MÉRÉS
visszacsatolás
Folyamat → Érzékelő → PLC/DDC → Beavatkozó → Folyamat változása → Új mérés

## Slide 3
Ki mit csinál?
Három szerep - egy összehangolt rendszer.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
3
ÉRZÉKELŐ
Megfigyeli a folyamatot és adatot szolgáltat.
PLC
Kiértékeli a jelet, döntést hoz és vezérel.
BEAVATKOZÓ
A vezérlő utasítását fizikai változássá alakítja.

## Slide 4
Digitális és analóg jelek
A PLC különböző jelalakokkal találkozik.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
4
DIGITÁLIS JEL
Két állapot: 0 / 1 Példa: fotoérzékelő kapcsolási állapota
ANALÓG JEL
Folyamatosan változó érték Gyakori szabványok: 0–10 V és 4–20 mA
A jel típusa meghatározza a PLC bemenetét és a feldolgozás módját.

## Slide 5
Miért szeretjük a 4–20 mA jelet?
A jegyzet három fontos előnyt emel ki.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
5
NAGY TÁVOLSÁG
pontos jelátvitel
ZAVARVÉDETT
ipari környezetben előnyös
0 mA
vezetékhibára utal
4 mA = élő nulla • 20 mA = felső mérési érték

## Slide 6
Példa 1 - Tartályszint-szabályozás
A rendszer automatikusan tartja a kívánt szintet.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
6
ULTRAHANGOS SZINTMÉRŐ
mérés
PLC
kiértékelés
FREKVENCIAVÁLTÓ
motorvezérlés
SZIVATTYÚ
beavatkozás
A szint változása új mérést eredményez - ez a visszacsatolás.

## Slide 7
Példa 2 - Hőmérséklet-szabályozás
PT100 érzékelő + PLC PID + fűtőbetét.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
7
PT100
méri a hőmérsékletet
PLC + PID
összehasonlít és szabályoz
FŰTŐBETÉT
megváltoztatja a folyamatot
Mérés → döntés → beavatkozás → új mérés

## Slide 8
Példa 3 - Szállítószalag
Több érzékelő és beavatkozó összehangolt működése.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
8
FOTOÉRZÉKELŐ
érzékel
PLC
dönt
ASZINKRON MOTOR
hajt
MUNKAHENGER
mozgat
MÁGNESSZELEP
kapcsol

## Slide 9
Hibakeresés - mindig rendszerben gondolkodj
A jegyzet javasolt ellenőrzési sorrendje.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
9
1
TÁPELLÁTÁS
2
ÉRZÉKELŐ
3
PLC BEMENET
4
PLC KIMENET
5
BEAVATKOZÓ
6
MECHANIKA
Ne csak a PLC-programot keresd: a hiba lehet villamos, érzékelési, kimeneti vagy mechanikai is.

## Slide 10
IAP gyakorlati kihívás
Automatikus üvegház hőmérséklet-szabályozása.
IAP • Folyamatirányítás • 12. hét
10
1. ÉRZÉKELŐ
Válassz megfelelő hőmérséklet-érzékelőt.
2. VEZÉRLŐ
Határozd meg a vezérlő feladatát.
3. BEAVATKOZÓ
Válassz fűtő vagy hűtő beavatkozót.
4. BLOKKVÁZLAT
Rajzold fel a teljes visszacsatolt rendszert.
A cél: az érzékelés, a döntés és a beavatkozás egyetlen összehangolt folyamattá váljon.

## Slide 11
ÖSSZEFOGLALÁS
A mechatronikai rendszer megbízhatósága az együttműködésen múlik.
ÉRZÉKELÉS
adat
DÖNTÉS
PLC / DDC
BEAVATKOZÁS
végrehajtás
VISSZACSATOLÁS
új mérés
„A mechatronikai rendszer akkor működik jól, ha az érzékelés, a döntés és a beavatkozás egyetlen összehangolt folyamattá válik.”