## Slide 1
IAP
Mechatronikai technikus • Folyamatirányítás • 15. hét
PID
SZABÁLYOZÁS
Gyakorlati alkalmazás • stabilitás • pontosság
ALAPJEL

## Slide 2
A szabályozási kör
A cél: a technológiai jellemző előírt értéken tartása.
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
2
ALAPJEL
kívánt érték
PID
szabályozó
BEAVATKOZÓ
végrehajtás
FOLYAMAT
technológia
SZENZOR
mérés
VISSZACSATOLÁS

## Slide 3
A PID három tagja
Mindhárom tag más módon alakítja a rendszer válaszát.
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
3
P - PROPORCIONÁLIS
Gyors reakció. A pillanatnyi hibára reagál.
I - INTEGRÁLÓ
Megszünteti az állandósult hibát.
D - DERIVÁLÓ
Csökkenti a lengéseket és javítja a stabilitást.

## Slide 4
Példa 1 - Hőmérséklet-szabályozás
PT100 → PLC PID → SSR → fűtőbetét.
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
4
PT100
hőmérséklet-mérés
PLC PID
szabályozás
SSR
teljesítménykapcsolás
FŰTŐBETÉT
beavatkozás
A PLC PID algoritmusa az SSR-en keresztül szabályozza a fűtőbetét teljesítményét.

## Slide 5
Példa 2 - Nyomásszabályozás
Állandó nyomás frekvenciaváltóval vezérelt szivattyúval.
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
5
NYOMÁSÉRZÉKELŐ
4-20 mA
PLC PID
számítás
FREKVENCIAVÁLTÓ
fordulatszám
SZIVATTYÚ
nyomás létrehozása

## Slide 6
PID hangolás
A Kp, Ti és Td helyes beállítása gyors, stabil és pontos szabályozást eredményez.
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
6
Kp
A proporcionális hatás beállítása.
Ti
Az integráló hatás időparamétere.
Td
A deriváló hatás időparamétere.
AUTO-TUNING

## Slide 7
Mit keresünk a hangolással?
Nem a leggyorsabb válasz a cél, hanem a gyors, stabil és pontos működés.
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
7
GYORS
A rendszer megfelelő sebességgel reagál.
STABIL
A lengések csökkennek, a folyamat nem válik instabillá.
PONTOS
A szabályozott jellemző a kívánt értéken marad.

## Slide 8
Hol találkozunk PID szabályozással?
A jegyzet ipari alkalmazási területei.
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
8
HVAC
PID alkalmazás
KEMENCÉK
PID alkalmazás
SZIVATTYÚÁLLOMÁS
PID alkalmazás
VEGYIPAR
PID alkalmazás
ROBOTIKA
PID alkalmazás
CSOMAGOLÓGÉP
PID alkalmazás
EXTRUDER
PID alkalmazás

## Slide 9
IAP mérnöki kihívás
Tervezd meg egy 60 °C-os szárítókamra PID szabályozását!
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét
9
ÉRZÉKELŐ
Mit mérsz és mivel?
VEZÉRLŐ
Hol fut a PID?
BEAVATKOZÓ
Mivel változtatod a hőmérsékletet?
ZAVARÁS
Mi térítheti el a folyamatot?
SZABÁLYOZOTT JELLEMZŐ: 60 °C

## Slide 10
PID = PONTOSSÁG + STABILITÁS
P
I
D
gyors reakció
állandósult hiba megszüntetése
lengések csökkentése
„A jó szabályozó nem a leggyorsabb, hanem az, amelyik a legstabilabban tartja a kívánt állapotot.”
IAP • Folyamatirányítás • 15. hét