## Slide 1
IAP
20. hét • Folyamatirányítás
HIBAKERESÉS
Frekvenciaváltók diagnosztikája
VFD
OC
RUN
STOP
RESET
MÉR
ELEMEZ
BEAVATKOZIK
Nem találgatunk.

## Slide 2
Miért fontos a hibakeresés?
A gyors és szakszerű diagnosztika közvetlenül hat az üzem biztonságára.
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét
2
ÁLLÁSIDŐ
csökkentése
BIZTONSÁG
növelése
MEGBÍZHATÓSÁG
növelése
ELSŐ A BIZTONSÁG: vizsgálat előtt biztonságos áramtalanítás.

## Slide 3
A hibakeresés logikus menete
A jegyzet hét egymásra épülő lépést ad.
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét
3
1
MEGFIGYELÉS
→
2
HIBAKÓD
→
3
BEKÖTÉS
→
4
MOTOR
→
5
PARAMÉTER
→
6
PRÓBAÜZEM
→
7
DOKUMENTÁLÁS
A sorrend célja: az okot keressük, nem csak a tünetet töröljük.

## Slide 4
Gyakori hibakódok
Öt tipikus hiba, amelyet a jegyzet külön kiemel.
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét
4
OC
TÚLÁRAM
OV
TÚLFESZÜLTSÉG
UV
ALULFESZÜLTSÉG
OH
TÚLMELEGEDÉS
OL
MOTOR TÚLTERHELÉS
Lehetséges általános okok: hibás bekötés • túlterhelés • rossz paraméterezés • mechanikai hiba

## Slide 5
Mit nézünk a diagnosztikában?
A kijelző és a kezelőszoftver a hiba környezetéről ad adatokat.
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét
5
VFD
OC
RUN
STOP
RESET
AKTUÁLIS f
Hz
MOTORÁRAM
A
KIMENETI U
V
DC-KÖRI U
V DC
HŐMÉRSÉKLET
°C
HIBATÖRTÉNET
események

## Slide 6
Esettanulmány: OC indításkor
A gyakorlati feladat: építsünk fel ellenőrzési tervet Over Current hibára.
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét
6
VFD
OC
RUN
STOP
RESET
1
HIBA MEGFIGYELÉSE
2
OC FELJEGYZÉSE
3
BEKÖTÉSEK
4
MOTOR ÁLLAPOTA
5
PARAMÉTEREK
Lehetséges ok: bekötés
túlterhelés
paraméterezés
mechanikai hiba

## Slide 7
Megelőző karbantartás
A hibakeresés legjobb társa: a rendszeres ellenőrzés.
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét
7
HŰTŐBORDA
tisztaság
✣
VENTILÁTOR
működés
✓
CSATLAKOZÁSOK
szorosság
KÁBELEK
állapot

## Slide 8
IAP gyakorlati kihívás
OC hibánál ne töröld azonnal a hibát - előbb építs fel bizonyítható diagnózist.
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét
8
OC
MEGFIGYELÉS
→
MÉRÉS
→
ELEMZÉS
→
PRÓBAÜZEM
→
DOKUMENTÁLÁS
Kérdés a tanulónak:
Melyik ellenőrzés milyen hibaokot tud kizárni vagy megerősíteni?
A cél nem a hibakód memorizálása, hanem a hibakeresési gondolkodás.

## Slide 9
MÉR → ELEMEZ → BEAVATKOZIK
HIBAKÓD
tünet
DIAGNOSZTIKA
bizonyíték
JAVÍTÁS
ok megszüntetése
„A jó karbantartó nem találgat, hanem mér, elemez és csak ezután avatkozik be.”
IAP • Folyamatirányítás • 20. hét