## Slide 1
Mért fővezetékek, főelosztók és lakáselosztók
A mérőhelytől a végáramkörökig

## Slide 2
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
A mért fővezeték
Kiindulópont
Fogyasztásmérő után
Feladat
Energia továbbítása az elosztóhoz
Méretezés
Terhelhetőség • feszültségesés • szerelési mód

## Slide 3
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Főelosztó és lakáselosztó
Főelosztó
Fogadja a fő betáplálást és továbboszt.
Lakáselosztó
A végáramkörök védelmi és elosztási központja.
Végáramkör
Világítás, dugalj, gép vagy fogyasztói csoport.

## Slide 4
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Az elosztó készülékei
Kapcsolás
Főkapcsoló / leválasztó
Védelem
Kismegszakító • RCD • szükség szerint SPD
Rendezés
PE- és N-sín • jelölések • tartalék hely

## Slide 5
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Miért bontjuk külön áramkörökre?
Üzembiztonság
Egy hiba nem feltétlenül állít le mindent.
Hibakeresés
Gyorsabban behatárolható a hibás rész.
Terhelés
A nagyobb fogyasztók önállóan kezelhetők.

## Slide 6
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Három fázis - egyensúly
L1
Világítás + kisebb fogyasztók
L2
Dugaljak + mosógép
L3
Konyhai / gépészeti fogyasztók

## Slide 7
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Az energia útja
1
Fogyasztásmérő
2
Mért fővezeték
3
Elosztó és védelmek
4
Végáramkörök

## Slide 8
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Családi ház - példa
Világítás
külön körök
Dugaljak
helyiségek / használat szerint
Nagy fogyasztók
sütő • főzőlap • mosogatógép • klíma

## Slide 9
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Ellenőrző lista
Vezeték
megfelelő keresztmetszet
Védelem
összehangolt készülékek
Elosztó
áttekinthető és feliratozott

## Slide 10
IAP • ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK • 13. ÉVFOLYAM
Következő hét
13. hét
Végáramkörök kialakítása, vezetékek és védelmi készülékek összehangolása.