## Slide 1
13. hét
Végáramkörök kialakítása, vezetékek és védelmi készülékek összehangolása
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 2
Mi a végáramkör?
Az elosztótól közvetlenül a fogyasztóhoz vagy csatlakozóaljzathoz vezet.
Saját vezetékkel és túláramvédelemmel rendelkezik.
A jó csoportosítás növeli az üzembiztonságot és egyszerűsíti a hibakeresést.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 3
Áramkörök csoportosítása
Világítási körök
Általános dugalj-körök
Konyhai és fürdőszobai körök
Nagy teljesítményű fogyasztók külön áramkörei
Háromfázisú rendszerben: terhelések ésszerű elosztása
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 4
Vezeték-keresztmetszet
Terhelési áram
Szerelési mód és környezeti feltételek
Vezetékhossz és feszültségesés
Túláramvédelmi készülék
A vezeték megengedett tartós terhelése
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 5
Vezeték és kismegszakító
A védelemnek a vezetéket kell megóvnia a veszélyes túlmelegedéstől.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 6
Kismegszakító
Névleges áram: illeszkedjen a vezetékhez és a terheléshez.
Kioldási karakterisztika: a fogyasztó bekapcsolási viselkedéséhez igazodik.
Feladata: túlterhelés és zárlat esetén lekapcsolni.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 7
RCD – áram-védőkapcsoló
Hibaáramot érzékel.
Gyors lekapcsolással növeli az áramütés elleni védelmet.
Nem helyettesíti a túláramvédelmet.
A kismegszakítóval együtt alkot védelmi rendszert.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 8
Feszültségesés
A vezeték ellenállása miatt a fogyasztónál kisebb lehet a feszültség.
A vezetékhossz növekedésével a feszültségesés nő.
Hosszabb köröknél nagyobb keresztmetszet válhat szükségessé.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 9
Lakás – gondolkodási példa
Világítás → külön kör(ök)
Szobai dugaljak → külön kör
Konyhai dugaljak → külön kör
Mosógép / mosogatógép / sütő → önálló kör lehet
L1–L2–L3: a nagyobb terheléseket osszuk el.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 10
Tervezési sorrend
1. Fogyasztó és terhelés
2. Vezeték + szerelési mód
3. Keresztmetszet ellenőrzése
4. Kismegszakító + RCD
5. Feszültségesés + fázisterhelés
6. Dokumentálás és ellenőrzés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét

## Slide 11
Következő hét
14. hét – Különleges helyiségek és fogyasztók villamos ellátásának alapjai
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. hét