## Slide 1
14. hét
Az áramütés veszélye és az áramütés elleni védelem alapjai
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 2
Új témakör
3. témakör • Áramütés elleni védelem • 40 óra
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 3
Mi az áramütés?
Az emberi testen villamos áram halad át.
A veszélyt az áramerősség, az áram útja és a behatás ideje is meghatározza.
A környezet és a bőr állapota jelentősen befolyásolja a kockázatot.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 4
Két alaphelyzet
Közvetlen érintés: üzemszerűen feszültség alatt álló aktív rész érintése.
Közvetett érintés: hiba miatt feszültség alá kerülő vezetőképes rész érintése.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 5
Élettani hatások
Érzékelés és izomreakció
Elengedési képtelenség
Légzési zavar
Szívritmuszavar
Súlyos esetben életveszély
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 6
Alapvédelem
Normál üzemben akadályozza meg a veszélyes aktív részek érintését.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 7
Hibavédelem
Hiba esetén akadályozza meg, hogy tartósan veszélyes érintési helyzet maradjon fenn.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 8
A védelem rétegei
Szigetelés és burkolat
Védővezető (PE)
Földelés és EPH
Automatikus lekapcsolás
Áram-védőkapcsoló megfelelő alkalmazása
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 9
A legfontosabb kérdés
Hiba esetén merre folyik a hibaáram, és mi kapcsolja le a veszélyes állapotot?
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 10
Következő hét
15. hét - Alapvédelem: szigetelés, burkolatok, elkerítések és hozzáférés elleni védelem
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra