## Slide 1
15. hét
Alapvédelem: szigetelés, burkolatok, elkerítések és hozzáférés elleni védelem
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 2
Az alapvédelem célja
Normál üzemben ne lehessen veszélyes aktív részt megérinteni.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 3
Alapszigetelés
Az aktív részt tartós szigetelőanyag választja el a személytől.
A szigetelésnek az üzemi és környezeti igénybevételt is el kell viselnie.
Sérült szigetelés = megszűnő vagy romló alapvédelem.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 4
Burkolatok és fedelek
Készülékház
Elosztószekrény ajtaja
Kapocsfedél és kötődobozfedél
Feladatuk: a veszélyes részek hozzáférésének megakadályozása.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 5
IP-védettség
Az első számjegy: szilárd testek és veszélyes részek hozzáférése elleni védelem.
A második számjegy: víz behatolása elleni védelem.
A szükséges fokozatot az alkalmazási környezet határozza meg.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 6
Akadály és elkerítés
A véletlen hozzáférést korlátozza.
Elsősorban ellenőrzött villamos terekben lehet szerepe.
Nem azonos a teljes burkolással vagy alapszigeteléssel.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 7
Hozzáférés korlátozása
Kulccsal nyitható szekrény
Szerszámmal eltávolítható fedél
Zárt villamos kezelőtér
Megfelelő elhelyezés és jogosultság
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 8
Tipikus hibák
Repedt készülékház
Hiányzó kötődobozfedél
Sérült vezetékszigetelés
Nyitott kapocs
Hiányzó vakfedél
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 9
Szemrevételezés
Látható? Hozzáférhető? Ép? Környezetnek megfelelő? Jogosulatlan személytől védett?
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 10
Következő hét
16. hét - Hibavédelem: védővezető, földelés, EPH és automatikus lekapcsolás alapjai
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra