## Slide 1
16. hét
Hibavédelem: védővezető, földelés, EPH és automatikus lekapcsolás alapjai
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 2
Miért kell hibavédelem?
Az alapvédelem normál állapotra szolgál.
Szigetelési hiba esetén egy fémház feszültség alá kerülhet.
A hibavédelem feladata a veszélyes állapot megszüntetése.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 3
Test és idegen vezetőképes rész
Test: a villamos szerkezet érinthető vezetőképes része.
Idegen vezetőképes rész: nem a villamos berendezés része, de potenciált vezethet be.
A két fogalom megkülönböztetése fontos a védelmi rendszerben.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 4
PE - védővezető
A készüléktestet a védelmi rendszerhez kapcsolja.
Hiba esetén segíti a hibaáram útjának kialakulását.
Folytonossága alapvető biztonsági követelmény.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 5
Földelés
Vezetőképes kapcsolat a rendszer meghatározott pontja és a föld között.
A földelő és a földelővezető a védelmi rendszer része lehet.
Szerepe a hálózatrendszer típusától is függ.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 6
EPH
Cél: az egyidejűleg érinthető vezetőképes részek közötti veszélyes potenciálkülönbség csökkentése.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 7
Automatikus lekapcsolás
Hibaáram alakul ki.
A védelmi készülék érzékeli a hibás állapotot.
A táplálás megfelelő időn belül lekapcsol.
Kismegszakító/biztosító vagy RCD is szerepet kaphat.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 8
A hibaáram útja
Mindig kövesd végig: honnan indul, min halad át, hogyan jut vissza, és mi kapcsol le?
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 9
PE ≠ N
PE: védelmi célú vezető.
N: üzemi áramot vezethet.
Összekötésük és szétválasztásuk az adott hálózatrendszer szabályai szerint történik.
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 10
Szakmai gondolkodási lánc
Hiba → készüléktest → PE/földelés → hibaáram → védelem → lekapcsolás → biztonság
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra

## Slide 11
Következő hét
17. hét - TN-rendszerek: TN-C, TN-S és TN-C-S, PE/PEN vezetők és hibaáramkör
IAP • Áramütés elleni védelem • 40 óra