## Slide 1
IAP • 24. HÉT
Védővezető-folytonosság és szigetelési ellenállás
A villamos biztonság igazolása méréssel
PE
folytonos?
Riso
megfelelő?
Mérés nélkül a jó szerelés csak feltételezés.

## Slide 2
MÉRÉSI STRATÉGIA
Mit akarunk bizonyítani?
Két külön kérdés: működik-e a védővezető útja, és megfelelő-e a szigetelés?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PE-FOLYTONOSSÁG
Van-e megbízható, kis ellenállású védőkapcsolat?
SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS
Megfelelően el vannak-e választva a különböző potenciálú részek?
A két mérés más hibát keres - ezért egyik sem helyettesíti a másikat.

## Slide 3
RENDSZERÁBRA
A PE útja a fő földelőkapocstól a készülékházig
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Fő földelő- kapocs
PE sín
Végáramkör PE
Csatlakozó- pont
Fémház
A mérés célja: megszakadás, rossz kötés vagy túl nagy átmeneti ellenállás felismerése.

## Slide 4
MÉRÉS
Hogyan mérjük a védővezető folytonosságát?
Kis ellenállást mérünk - ezért a mérővezeték saját ellenállása is számít.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Mérőműszer
kisellenállás-mérés
Vizsgált PE
vezető + kötések
Eredmény
R [Ω]
Mérés előtt: mérővezetékek rövidrezárása → saját ellenállás ellenőrzése / kompenzálása.

## Slide 5
MÉRÉSI PONTOK
Hol ellenőrizzük a PE-folytonosságot?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
PE sín
elosztó
2
Dugalj PE
végpont
3
Fémház
készülék
4
EPH
összekötés
5
Fő földelőkapocs
központ
6
Kötések
csatlakozások

## Slide 6
ALAPFOGALOM
Mit mond a szigetelési ellenállás?
A jó szigetelés megakadályozza a nem kívánt áramutakat.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
L / N
aktív vezetők
SZIGETELÉS
nagy ellenállás kívánatos
PE / föld
védett oldal
Sérült vagy nedves szigetelés → nem kívánt szivárgó út → kisebb mérési ellenállás

## Slide 7
BIZTONSÁG
Szigetelésmérés előtt kötelező a helyes sorrend
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Leválasztás
2
Visszakapcsolás megakadályozása
3
Feszültségmentesség ellenőrzése
4
Érzékeny elektronika kezelése
5
Mérési pontok kialakítása
A szigetelésvizsgáló saját vizsgálati feszültséget kapcsol a mérendő áramkörre.

## Slide 8
GYAKORI VESZÉLY
Miért kell figyelni az elektronikára?
A vizsgálati feszültség olyan készülékre is kerülhet, amelyet nem erre terveztek.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Szigetelésvizsgáló
DC vizsgálati feszültség
Bekötve maradt elektronika
SPD, tápegység, vezérlés...
Kockázat
hibás eredmény / károsodás
A mérési összeállítást mindig a tényleges berendezéshez kell megtervezni.

## Slide 9
HIBAKERESÉS
Mi okozhat rossz szigetelési eredményt?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Sérült kábel
mechanikai hiba
2
Nedvesség
szivárgó út
3
Szennyeződés
felületi vezetés
4
Összenyomott szigetelés
szerelési hiba
5
Hibás készülék
belső szivárgás
6
Bekötött elektronika
mérési zavar

## Slide 10
ÖSSZEHASONLÍTÁS
Folytonosságmérés és szigetelésmérés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PE-FOLYTONOSSÁG
SZIGETELÉSI ELLENÁLLÁS
• kis ellenállást keresünk
• védővezető és kötések
• folytonos út a cél
• mérővezeték-kompenzáció fontos
• nagy ellenállást várunk
• vezetők közötti szigetelés
• nem kívánt áramút hiánya a cél
• vizsgálati feszültségre figyelni kell

## Slide 11
DOKUMENTÁLÁS
Mit tartalmazzon a mérési jegyzőkönyv?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Mérési hely
Vizsgálat
Műszer
Beállítás
Eredmény
Minősítés
A mérési számérték önmagában kevés: a követelményhez viszonyított minősítés a lényeg.

## Slide 12
GYAKORLAT
A 24. hét mérési munkamenete
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
PE útvonal azonosítása
2
Mérővezeték ellenőrzése
3
PE-folytonosság mérése
4
Feszültségmentesítés és előkészítés
5
Szigetelési ellenállás mérése
6
Jegyzőkönyv és minősítés

## Slide 13
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 24. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A PE-folytonosság a védőáramút megbízhatóságát igazolja.
2
Kis ellenállás mérésénél a mérővezeték is számít.
3
A szigetelésmérés előtt a berendezést biztonságosan elő kell készíteni.
4
Az érzékeny elektronika külön figyelmet igényel.
5
Minden eredményt dokumentálni és követelmény alapján minősíteni kell.

## Slide 14
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
25. hét
RCD-vizsgálatok: kioldóáram és kioldási idő
Nem elég a TEST gomb: műszeresen is ellenőrizni kell a védelmi készülék működését.
RCD → vizsgálóáram → kioldási idő → eredmény → minősítés