## Slide 1
IAP • 25. HÉT
RCD-vizsgálatok: kioldóáram és kioldási idő
TEST gomb • műszeres vizsgálat • ramp teszt • minősítés
RCD
30 mA
TESTER
ms / mA
A védelem működését mérni is kell.

## Slide 2
ALAPGONDOLAT
Mit kell igazolni az RCD-n?
Két fő kérdés: megfelelő áramnál működik-e, és elég gyorsan kapcsol-e le?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
KIOLDÓÁRAM
Mekkora különbözeti áramnál történik a lekapcsolás?
KIOLDÁSI IDŐ
Mennyi idő telik el a vizsgálóáram megjelenésétől a lekapcsolásig?
Működés + idő = csak együtt ad értékelhető képet.

## Slide 3
NÉVLEGES ADAT
Mit jelent az IΔn?
Az RCD egyik legfontosabb adattáblai értéke.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
IΔn = 30 mA
névleges különbözeti kioldóáram
Fontos
Az IΔn nem az RCD névleges terhelőárama.

## Slide 4
MŰKÖDÉSPRÓBA
TEST gomb: fontos, de nem mérés
A gomb a belső vizsgálóáramkört működteti.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
TEST gomb
belső vizsgálóáram
RCD mechanika
lekapcsol?
Eredmény
működik / nem működik
Nem ad kioldási időt, kioldóáramot és nem helyettesíti a műszeres vizsgálatot.

## Slide 5
MÉRÉS
Kioldási idő vizsgálata
A teszter vizsgálóáramot hoz létre, és méri a lekapcsolásig eltelt időt.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
RCD-teszter
vizsgálóáram
RCD
érzékel + lekapcsol
Eredmény
t = ... ms
A mért időt a vizsgált RCD típusához és az alkalmazandó követelményhez kell viszonyítani.

## Slide 6
RAMP TESZT
Hol van a tényleges kioldási pont?
A műszer fokozatosan növeli a különbözeti áramot.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
növekvő IΔ →
KIOLDÁS
a műszer rögzíti a működési áramot

## Slide 7
MÉRÉSI RÉSZLET
0° és 180° kezdőfázis
Az RCD kioldási ideje a vizsgálat kezdőfázisától is eltérhet.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
0°
első mérési helyzet
180°
ellentétes kezdőfázis
A minősítésnél a kedvezőtlenebb mérési eredmény is lényeges.

## Slide 8
BEÁLLÍTÁS
A műszer csak akkor mér jól, ha jól állítjuk be
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
RCD típus
AC / A / F / B...
2
IΔn
pl. 30 mA
3
Mérési mód
idő / ramp
4
Fázisszög
0° / 180°
5
Késleltetés
ha alkalmazott
6
Kapcsolás
helyes mérési pont

## Slide 9
HIBAKERESÉS
Mit jelezhet a sikertelen RCD-vizsgálat?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Nem old le
RCD / bekötési hiba
2
Túl lassú
készülék vagy feltétel
3
N-PE kapcsolat
nem kívánt áramút
4
Közös N
RCD-körök keverednek
5
Téves bekötés
L/N útvonal hiba
6
Rossz beállítás
hibás mérési mód

## Slide 10
MUNKAMENET
RCD-vizsgálat szakmai sorrendje
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
RCD azonosítása
2
TEST működéspróba
3
Műszer beállítása
4
Kioldási idő mérése
5
Ramp / kioldóáram vizsgálat
6
Minősítés és jegyzőkönyv

## Slide 11
JEGYZŐKÖNYV
Mit rögzítsünk?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Hely
Típus
In / IΔn
Mérési mód
Idő / áram
Minősítés
A mérés visszakereshetősége ugyanolyan fontos, mint maga a számérték.

## Slide 12
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 25. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A TEST gomb működéspróba, nem teljes műszeres vizsgálat.
2
Az IΔn a névleges különbözeti kioldóáram.
3
A kioldási időt milliszekundumban mérjük.
4
Ramp teszttel a tényleges kioldóáram vizsgálható.
5
A helyes műszerbeállítás és dokumentálás a minősítés része.

## Slide 13
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
26. hét
Áramütés elleni védelem különleges helyeken
Nedves terek, kültér és más fokozott kockázatú környezetek védelmi szempontjai.
környezet → kockázat → védelmi intézkedés → ellenőrzés