## Slide 1
IAP • 26. HÉT
Áramütés elleni védelem különleges helyeken
Nedves terek • kültér • vezetőképes környezet • IP • RCD • SELV/PELV
VÍZ
KÜLTÉR
FÉM
A környezet megváltoztatja a villamos kockázatot.

## Slide 2
ALAPGONDOLAT
Miért nem minden hely egyforma?
A testellenállás, a földkapcsolat és az egyidejű érintés lehetősége jelentősen változhat.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SZÁRAZ
kedvezőbb környezet
NEDVES
csökkent testellenállás
VEZETŐKÉPES
fokozott érintési út
Azonos feszültség - eltérő környezet - eltérő kockázat.

## Slide 3
FÜRDŐHELYISÉG
Zónaszemlélet: a vízhez való közelség számít
A pontos kialakítást mindig az alkalmazandó szabvány és a helyiség tényleges geometriája alapján kell meghatározni.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
VÍZFORRÁS
közvetlen környezet
közeli térrész
távolabbi térrész
Közelebb a vízhez → szigorúbb készülék- és elhelyezési feltételek.

## Slide 4
KÜLTÉR
Mit kell kibírnia egy kültéri villamos berendezésnek?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Csapadék
vízterhelés
2
Pára
nedvesség
3
UV
anyagöregedés
4
Hőmérséklet
tágulás / fagy
5
Mechanika
ütés / húzás
6
Szennyeződés
por / lerakódás

## Slide 5
BURKOLATVÉDELEM
Az IP-jelölés gondolkodási logikája
A szükséges fokozatot nem megszokásból, hanem a környezeti igénybevétel alapján választjuk.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
IP X Y
szilárd testek | víz elleni védettség
HELYSZÍN
milyen hatás éri?
IP-FOKOZAT
ehhez választjuk
Az IP nem érintésvédelmi rendszer - a burkolat környezeti védettségének része.

## Slide 6
FOKOZOTT KOCKÁZAT
Vezetőképes környezetben több út nyílhat az áram számára
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Villamos test
hiba esetén potenciál
Személy
egyidejű érintés
Fém szerkezet
földpotenciál-közeli
A veszélyt az egyidejű érintés és a potenciálkülönbség együtt határozza meg.

## Slide 7
VÉDELMI ESZKÖZTÁR
Nem egyetlen eszköz oldja meg a problémát
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PE
hibavédelem
RCD
kiegészítő védelem
EPH
potenciálkiegyenlítés
IP
burkolatvédelem
SELV/PELV
kisfeszültség
A megfelelő kombinációt a konkrét helyszín és felhasználás alapján választjuk ki.

## Slide 8
KISFESZÜLTSÉG
SELV és PELV: amikor a feszültségszint is védelmi eszköz
Nem csak a feszültségérték számít: a táplálás és az elválasztás módja is.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SELV
védő kisfeszültség földtől elválasztott rendszer
PELV
védő kisfeszültség meghatározott földkapcsolattal
CÉL
veszélyes érintési feszültség kockázatának csökkentése
A részletes kialakítás a 27. hét témája.

## Slide 9
RCD
Különleges helyen különösen fontos lehet - de nem önmagában
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Környezeti kockázat
víz / kültér / vezető rész
RCD
hibaáram érzékelése
Lekapcsolás
kiegészítő védelem
PE, EPH, megfelelő burkolat és szerelés nélkül az RCD sem teljes védelmi rendszer.

## Slide 10
DÖNTÉSI FOLYAMAT
Hogyan választunk védelmet különleges helyen?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Helyszín
2
Veszélyforrás
3
Érintési helyzet
4
Védelmi mód
5
Készülék / IP
6
Ellenőrzés
A jó szakmai döntés mindig a környezet felmérésével kezdődik.

## Slide 11
GYAKORLATI PÉLDÁK
Három helyszín - három eltérő gondolkodás
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Fürdőhelyiség
víz + csökkent testellenállás
zónák • RCD • IP
Kerti dugalj
csapadék + mechanikai hatás
IP • RCD • kábelvédelem
Fémes munkatér
egyidejű érintés
PE/EPH • kisfeszültség • elválasztás

## Slide 12
GYAKORLAT
Helyszíni kockázatértékelés villamos szemmel
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Környezet azonosítása
2
Víz / fém / kültéri hatás keresése
3
Egyidejű érintések vizsgálata
4
Meglévő védelem felmérése
5
Hiányzó intézkedések meghatározása
6
Dokumentálás

## Slide 13
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 26. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A környezet jelentősen módosítja az áramütés kockázatát.
2
Nedves helyen a vízhez való közelség és a zónaszemlélet fontos.
3
Kültéren az IP-védettség és a környezeti igénybevétel meghatározó.
4
RCD, PE, EPH és SELV/PELV egymást kiegészítő eszközök.
5
A védelem kiválasztása mindig helyszíni kockázatértékeléssel kezdődik.

## Slide 14
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
27. hét
SELV, PELV és villamos elválasztás
Védelmi módok, amelyeknél maga a táplálási rendszer kialakítása csökkenti az áramütés kockázatát.
kisfeszültség → elválasztás → földkapcsolat → alkalmazás