## Slide 1
IAP • 27. HÉT
SELV, PELV és villamos elválasztás
Védelmi kisfeszültség • földkapcsolat • galvanikus elválasztás
SELV
PELV
SEP
A védelem már a táplálási rendszer kialakításánál kezdődik.

## Slide 2
ALAPGONDOLAT
Három védelmi mód - három rendszerlogika
A névleges feszültség mellett a táplálás és a földkapcsolat dönti el a védelmi módot.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SELV
kisfeszültség földkapcsolat nélkül
PELV
kisfeszültség megengedett földkapcsolattal
ELVÁLASZTÁS
galvanikusan leválasztott fogyasztói áramkör
Nem a „24 V” felirat, hanem a teljes rendszer kialakítása számít.

## Slide 3
SELV
Védő kisfeszültség földkapcsolat nélkül
A kisfeszültségű oldal biztonságosan elválasztott és szándékosan nincs földelve.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
230 V
primer oldal
BIZTONSÁGI ELVÁLASZTÁS
galvanikus leválasztás
SELV
kisfeszültség
⏚ nincs szándékos földkapcsolat
Kulcsszó: elválasztás + kisfeszültség + földfüggetlenség.

## Slide 4
PELV
Védő kisfeszültség megengedett földkapcsolattal
A biztonsági elválasztás megmarad, de a kisfeszültségű oldal meghatározott pontja földelhető.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
230 V
primer oldal
BIZTONSÁGI ELVÁLASZTÁS
galvanikus leválasztás
PELV
pl. 24 V DC
PE / föld
Gyakori példa: ipari 24 V DC vezérlőkör.

## Slide 5
ÖSSZEHASONLÍTÁS
SELV és PELV - mi azonos, mi különbözik?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SELV
PELV
• védő kisfeszültség
• biztonsági elválasztás
• nincs szándékos földkapcsolat
• földfüggetlen kisfeszültségű oldal
• védő kisfeszültség
• biztonsági elválasztás
• földkapcsolat megengedett
• ipari vezérlésben gyakori

## Slide 6
TÉVEDÉS
24 V ≠ automatikusan SELV vagy PELV
Először mindig a táplálás és az elválasztás módját vizsgáld.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Mekkora a feszültség?
2
Milyen a tápegység?
3
Van biztonsági elválasztás?
4
Van föld- kapcsolat?
5
Mi a rendszer besorolása?
A címke helyett a kapcsolási rajz és a tényleges bekötés dönt.

## Slide 7
TÁPLÁLÁS
Mit jelent a galvanikus elválasztás?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Primer
hálózati oldal
Szekunder
nincs közvetlen galvanikus kapcsolat
Az energia átjut - a vezetői kapcsolat nem.

## Slide 8
VILLAMOS ELVÁLASZTÁS
Miért véd az elválasztott áramkör?
A szekunder oldal nincs a szokásos módon földhöz kötve, ezért egyetlen aktív vezető és föld között nem alakul ki könnyen zárt hibaáramút.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Hálózat
földelt táplálás
Elválasztó transzformátor
galvanikus leválasztás
1 fogyasztó
elválasztott oldal
Az elválasztott oldal hibás földelése megszüntetheti a védelmi elvet.

## Slide 9
ALKALMAZÁS
Miért a legegyszerűbb egyetlen fogyasztó elválasztása?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Elválasztó forrás
szekunder oldal
Egy vezetékpár
áttekinthető rendszer
Egy fogyasztó
egyszerű védelmi helyzet
Több fogyasztó esetén a kölcsönös hibák és összekötések miatt további feltételek jelennek meg.

## Slide 10
ALKALMAZÁSOK
Hol találkozhatsz ezekkel?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SELV
kisfeszültségű világítás speciális kézi készülékek
PELV
PLC és ipari 24 V DC vezérlőkörök
ELVÁLASZTÁS
szervizhelyzetek speciális fogyasztók
Mindig a konkrét berendezés és követelmény alapján kell besorolni.

## Slide 11
HIBAKERESÉS
Négy hiba, amely megváltoztatja a védelmi rendszert
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
SELV földelése
a rendszer már nem SELV-logika
2
Nem megfelelő tápegység
hiányozhat a biztonsági elválasztás
3
Szekunder összekötése hálózattal
megszűnhet az elválasztás
4
Téves PE-kapcsolat
a tényleges rendszer eltér a rajztól

## Slide 12
GYAKORLAT
SELV / PELV / elválasztás azonosítási sorrendje
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Feszültségszint azonosítása
2
Tápegység típusának vizsgálata
3
Primer-szekunder elválasztás ellenőrzése
4
Föld- és PE-kapcsolatok követése
5
Fogyasztók számának vizsgálata
6
Besorolás és dokumentálás

## Slide 13
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 27. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A 24 V önmagában nem jelent SELV vagy PELV rendszert.
2
SELV-nél nincs szándékos földkapcsolat.
3
PELV-nél meghatározott földkapcsolat megengedett.
4
Villamos elválasztásnál a galvanikus leválasztás a védelem alapja.
5
Mindig a teljes rendszer kialakítását kell vizsgálni.

## Slide 14
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
28. hét
Áramütés elleni védelem: komplex ellenőrzés és hibakeresés
A tanult védelmi módok, mérések és hibajelenségek összekapcsolása valós szakmai helyzetekben.
felmérés → mérés → hiba → javítás → visszaellenőrzés