## Slide 1
IAP • 30. HÉT • ÚJ TÉMAKÖR
Épületek informatikai rendszereinek felépítése
4. témakör • Épületek informatikai rendszerei • 17 óra
LAN
Wi-Fi
PoE
IP
Az épület ma már energiát és információt is szállít.

## Slide 2
ÚJ TÉMAKÖR
Mitől „informatikai” egy modern épület?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
ADAT
számítógépes hálózat
HANG
VoIP / kaputelefon
KÉP
IP-kamera
VEZÉRLÉS
épületautomatika
HOZZÁFÉRÉS
beléptetés
Egyetlen épületben több információs rendszer osztozik a kábelutakon, elosztókon és hálózati eszközökön.

## Slide 3
RENDSZERFELÉPÍTÉS
Három réteg: passzív hálózat, aktív eszközök, végpontok
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PASSZÍV
kábel • aljzat • patch panel • rack
AKTÍV
switch • router • access point
VÉGPONT
PC • kamera • telefon • vezérlő
A hibakeresésnél mindig tudd: melyik rétegben keresed a hibát.

## Slide 4
TOPOLÓGIA
A csillagpont: minden végpont visszatér a központba
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
RACK / SWITCH
központi elosztás
PC
IP kamera
Access point
VoIP
Nyomtató
Előny: áttekinthető • bővíthető • könnyebben mérhető és hibakereshető.

## Slide 5
KÖZPONT
Mi van egy hálózati rackben?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Patch panel
Kábelrendező
PoE switch
Router
Optikai rendező
UPS
Patch panel
a végponti kábelek rendezett lezárása
Switch
a helyi hálózat összekapcsolása
UPS
rövid idejű tartalék táp és védelem

## Slide 6
STRUKTURÁLT KÁBELEZÉS
Nem egy készülékhez építjük - az egész épülethez
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Fali aljzat
azonosított végpont
Fix kábel
épület infrastruktúra
Patch panel
rendezett lezárás
Switch
aktív kapcsolat
A szolgáltatás változhat - a jól kialakított kábelezés marad.

## Slide 7
ÁTVITELI KÖZEG
Réz vagy optika?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SODROTT ÉRPÁR
• tipikus végponti kábelezés • egyszerű csatlakoztatás • PoE lehetőség • elektromágneses környezetre figyelni kell
OPTIKAI SZÁL
• gerinchálózatok • nagy távolság / sávszélesség • galvanikus elválasztás • EMC-zavarokra érzéketlen

## Slide 8
AKTÍV HÁLÓZAT
Switch, router, access point - más-más feladat
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SWITCH
helyi Ethernet végpontokat kapcsol össze
ROUTER
különböző hálózatok között irányít
ACCESS POINT
Wi-Fi hozzáférést ad a vezetékes hálózathoz

## Slide 9
POE
Adat és táp ugyanazon Ethernet-kábelen
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PoE switch
adat + táp
Ethernet kábel
egy fizikai kapcsolat
PoE végpont
kamera / AP / telefon
Kevesebb külön tápegység és egyszerűbb telepítés - de a teljesítményigényt és kompatibilitást tervezni kell.

## Slide 10
EGY ÉPÜLET - KÉT INFRASTRUKTÚRA
Erősáram és informatika egymás mellett
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
ERŐSÁRAM
230/400 V energiaátvitel kapcsolók • dugaljak • elosztók
INFORMATIKA
adatátvitel LAN • Wi-Fi • kamera • vezérlés
Nyomvonal • elválasztás • EMC • földelés • karbantarthatóság

## Slide 11
ÉPÜLETMODELL
Egy közös hálózat sokféle szolgáltatást hordozhat
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
INFORMATIKAI GERINC
rack + switch
Iroda LAN
Beléptetés
IP-kamera
Wi-Fi
Épületautomatika

## Slide 12
DOKUMENTÁCIÓ
Ha nincs jelölve, később keresni fogod
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Helyiség
Aljzat
Patch panel
Switch port
Szolgáltatás
A portlista, rack-kiosztás és alaprajz együtt teszi karbantarthatóvá a hálózatot.

## Slide 13
HIBAKERESÉS
Egy PC nem látja a hálózatot - merre indulunk?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
PC hálózati port
2
Patch kábel
3
Fali aljzat
4
Fix kábel
5
Patch panel
6
Switch port
Fizikai réteg először: csatlakozás → kábel → port → csak utána beállítások.

## Slide 14
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 30. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Az épületinformatika több szolgáltatást fog össze.
2
A passzív kábelezés és az aktív hálózat külön réteg.
3
A strukturált kábelezés tipikusan csillagpontos.
4
A rack az épület informatikai elosztási központja.
5
A jó dokumentáció ugyanannyira fontos, mint a jó kábelezés.

## Slide 15
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
31. hét
Strukturált kábelezési rendszerek
Végpontok • patch panelek • rackek • kábelnyomvonalak • jelölés • szerelési logika
végpont → kábel → patch panel → switch