## Slide 1
IAP • 31. HÉT
Strukturált kábelezési rendszerek
Végpont • fix kábel • patch panel • rack • nyomvonal • jelölés
TO
PP
SW
BB
A jó hálózat nemcsak működik - követhető és bővíthető is.

## Slide 2
ALAPELV
A kábelezés az épület hosszú életű informatikai infrastruktúrája
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
MA
PC + kamera + Wi-Fi
HOLNAP
más aktív eszközök
INFRASTRUKTÚRA
ugyanaz a rendezett kábelezés
Nem készülékhez kábelezünk - az épületet tesszük hálózatképessé.

## Slide 3
FIZIKAI LÁNC
A végberendezéstől a switchig
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PC
végberendezés
Patch
hajlékony kábel
Aljzat
végpont
Fix kábel
vízszintes szakasz
Patch panel
rack lezárás
Switch
aktív hálózat
A fix kábelezés és a patch kábelek szerepét mindig külön kezeld.

## Slide 4
VÉGPONT
A fali aljzat nem csak egy csatlakozó
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
INFORMATIKAI ALJZAT
egyedi azonosító mechanikai védelem jó elhelyezés
Hely
hol kell a szolgáltatás?
Jelölés
melyik rack-porthoz tartozik?
Tartalék
lesz-e későbbi bővítés?

## Slide 5
VÍZSZINTES KÁBELEZÉS
Csillagpontosan a végponttól a rackig
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PATCH PANEL
elosztási pont
A-01
végpont
A-02
végpont
B-01
végpont
B-02
végpont
AP-01
végpont
Minden fix kábel külön végpontként tér vissza az elosztóhoz.

## Slide 6
RACK
Patch panel: a fix kábelek rendezett végpontja
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A-01 → PP01/01 A-02 → PP01/02 B-01 → PP01/03 ...
A portszám csak akkor ér valamit, ha ugyanaz szerepel a dokumentációban.

## Slide 7
RACK-KIOSZTÁS
A rendezett rack gyorsítja a szerelést és hibakeresést
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Patch panel 1
Kábelrendező
Patch panel 2
Kábelrendező
PoE switch
Router
UPS
Hozzáférés
legyen szerelhető
Rendezés
patch kábelek ne takarják a portokat
Tartalék
maradjon hely a bővítésnek

## Slide 8
PATCH-ELÉS
A patch kábel a rugalmas kapcsolat
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Patch panel
fix kábel vége
Patch kábel
rövid + hajlékony
Switch
aktív port
Rövid • megfelelő minőségű • jelölt • rendezett - ne legyen „kábelspagetti”.

## Slide 9
KÁBELNYOMVONAL
A kábel útja ugyanolyan fontos, mint a csatlakozó
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Kábelcsatorna
irodai / falon kívüli
Tálca
nagyobb kábelmennyiség
Védőcső
mechanikai védelem
Álmennyezet
hozzáférhető nyomvonal
Hajlítás • húzóerő • mechanikai sérülés • hozzáférés • erősáram közelsége

## Slide 10
NYOMVONALTERVEZÉS
Erősáram és adatkábel: ne csak azt nézd, hogy „elfér-e”
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
230/400 V
energiaátvitel nagyobb zavarforrás lehet
ADATKÁBEL
jelátvitel EMC-szempontokra érzékeny
A konkrét elválasztást a kábelrendszer, árnyékolás, nyomvonal és alkalmazandó előírás alapján tervezzük.

## Slide 11
JELÖLÉS
Egy azonosító végigkíséri a teljes kábelutat
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
A-01
fali aljzat
A-01
kábel
PP1-01
patch panel
SW1-08
switch port
IRODA-1
portlista
A jó jelölésből azonnal kiderül: honnan jön, hová megy, mire szolgál.

## Slide 12
GERINCHÁLÓZAT
Ha több rack van, az elosztási pontokat is össze kell kötni
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Földszinti rack
elosztó A
GERINC
réz vagy optika tervezési döntés
Emeleti rack
elosztó B
Távolság • sávszélesség • EMC • bővíthetőség • galvanikus kapcsolat

## Slide 13
ÁTADÁS
A kábelezést mérni és dokumentálni kell
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Szemrevételezés
2
Vezetékhelyesség
3
Folytonosság
4
Átviteli minősítés
5
Mérési jegyzőkönyv
A „link van” nem ugyanaz, mint a szabályosan minősített kábelezés.

## Slide 14
GYAKORLAT
Tantermi hálózat: tervezzük meg 10 végponttal
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
TANTEREM
D-01
D-02
D-03
D-04
D-05
D-06
D-07
D-08
AP-01
CAM-01
RACK
PP + switch
Feladat: nyomvonal + portlista + jelölés

## Slide 15
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 31. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A strukturált kábelezés általános célú épületinformatikai infrastruktúra.
2
A végpontok csillagpontosan kapcsolódnak a patch panelhez.
3
A rackben a passzív és aktív hálózati elemek rendezett rendszert alkotnak.
4
A nyomvonalat mechanikai és EMC-szempontok szerint is tervezni kell.
5
A jelölés, mérés és dokumentáció a kábelezés része.

## Slide 16
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
32. hét
Réz alapú adatátviteli hálózatok
Sodrott érpár • U/UTP • árnyékolás • kategóriák • RJ45 • érpár-sorrend
kábel → érpár → árnyékolás → csatlakozás → mérés