## Slide 1
IAP • 33. HÉT
Optikai hálózatok az épületekben
Fényvezetés • single-mode • multimode • csatlakozók • gerinc • mérés
Ahol a réz már kevés, a fény viszi tovább az adatot.

## Slide 2
MIÉRT OPTIKA?
Négy tulajdonság, ami miatt gerinchálózatban erős
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SÁVSZÉLESSÉG
nagy adatkapacitás
TÁVOLSÁG
kis csillapítás
EMC
nem érzékeny elektromágneses zavarra
GALVANIKA
nincs fémes adatvezető kapcsolat

## Slide 3
SZÁLFELÉPÍTÉS
A fény útja: mag → köpeny → védelem
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
MAG - fényvezető tartomány
OPTIKAI KÖPENY
VÉDŐRÉTEG
KÜLSŐ KÁBELKÖPENY

## Slide 4
FÉNYVEZETÉS
A fény a szál belsejében halad
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Túl szoros hajlítás → a fény egy része elveszhet → nő a csillapítás.

## Slide 5
SZÁLTÍPUSOK
Multimode és single-mode
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
MULTIMODE
több terjedési mód épületen belüli kapcsolatok
SINGLE-MODE
egy domináns terjedési mód nagy távolság / gerinc

## Slide 6
ÉPÜLETMODELL
Optikai gerinc a rackek között
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
MDF / fő rack
switch + optikai modul
Optikai gerinc
szintek között
IDF / szinti rack
switch + optikai modul
LAN
réz végpontok
LAN
réz végpontok
Tipikus feladat: a réz végponti hálózatokat optikai gerinc kapcsolja össze.

## Slide 7
CSATLAKOZÓK
LC és SC - gyakori épületinformatikai megoldások
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
LC
kompakt kialakítás nagy portsűrűség
SC
nagyobb ház jól kezelhető
A csatlakozó típusa mellett a száltípus és a csiszolási kialakítás is illeszkedjen.

## Slide 8
TISZTASÁG
Az optikai csatlakozó legnagyobb ellensége: a szennyeződés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
TISZTA HOMLOKFELÜLET
alacsonyabb veszteség • stabil kapcsolat
SZENNYEZETT
nagyobb csillapítás • bizonytalan kapcsolat

## Slide 9
RENDEZÉS
Optikai patch panel: védelem + áttekinthetőség
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
adapterek • pigtail-ek • toldások
Rendező
védi a szálakat
Adapter
csatlakozók illesztése
Pigtail
rövid gyári szálvég
Patch kábel
rugalmas kapcsolat az aktív eszközhöz

## Slide 10
AKTÍV KAPCSOLAT
Az SFP modul alakítja át az elektromos jelet fénnyé
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Switch
elektromos adat
SFP
adó / vevő
Optikai szál
fény
SFP
vevő / adó
SW
A transceiver hullámhossza, száltípusa és a két vég kompatibilitása tervezési kérdés.

## Slide 11
MÉRÉS
Két alapvető mérési szemlélet
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
FÉNYFORRÁS + TELJESÍTMÉNYMÉRŐ
Az összeköttetés teljes veszteségét vizsgáljuk. „Mennyi fény jut át?”
OTDR
A szál mentén eseményeket és távolságot elemzünk. „Hol van a probléma?”

## Slide 12
OTDR-KÉP
A nyomvonal eseményei egy görbén
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
csatlakozás
toldás
szálvég / hiba
távolság →

## Slide 13
BIZTONSÁG
Optikai munka: három kötelező szabály
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
NE NÉZZ BELE!
Az optikai forrás fénye nem feltétlenül látható.
SZÁLMARADVÁNY
A vékony üvegszál sérülést okozhat - zárt gyűjtőbe.
TISZTÍTÁS
Ellenőrzés → tisztítás → újraellenőrzés → csatlakoztatás.

## Slide 14
HIBAKERESÉS
Nagy optikai veszteség - hol keresnéd?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Csatlakozó tisztaság
2
Patch kábel
3
Hajlítás / törés
4
Rendező / toldás
5
Transceiver
6
Mérés / OTDR
Először a legegyszerűbb és leggyakoribb hibát zárjuk ki: csatlakozó és patch kábel.

## Slide 15
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 33. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Az optikai szál fényt vezet, ezért EMC-zavarokra nem érzékeny.
2
A multimode és single-mode eltérő szál- és alkalmazási világ.
3
Az épületi gerinchálózat tipikus optikai alkalmazás.
4
A csatlakozók tisztasága alapvetően befolyásolja a veszteséget.
5
A teljesítménymérés veszteséget, az OTDR helyinformációt is adhat.

## Slide 16
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
34. hét
Aktív hálózati eszközök
Switch • router • access point • PoE • hálózati szerepek • alapvető kapcsolatok
végpont → switch → router → internet | access point → Wi-Fi