## Slide 1
IAP • 34. HÉT
Aktív hálózati eszközök
Switch • router • access point • PoE • hálózati szerepek
SW
RTR
AP
PoE
A passzív kábelezést az aktív eszközök teszik működő hálózattá.

## Slide 2
ÁTTEKINTÉS
Melyik eszköz mit csinál?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SWITCH
helyi végpontokat kapcsol össze
ROUTER
IP-hálózatok között irányít
ACCESS POINT
Wi-Fi klienst köt a LAN-hoz
PoE
adat + táp ugyanazon kábelen

## Slide 3
SWITCH
A helyi Ethernet-hálózat központi aktív eleme
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
SWITCH
PC
Nyomtató
IP-kamera
AP
Másik switch
A switch portjai a helyi hálózat fizikai csatlakozási pontjai.

## Slide 4
KAPCSOLÁS
A switch megtanulja, melyik MAC-cím melyik porton van
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
P1
...:A1
P2
...:B7
P3
...:3C
P4
...:D2
MAC-tábla: cím → port
Ismert célcím esetén a keretet a megfelelő port felé továbbítja.

## Slide 5
ROUTER
Kapcsolat különböző IP-hálózatok között
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
LAN A
192.168.10.x
ROUTER
hálózatok közti útválasztás
Internet / WAN
másik hálózat
A switch a helyi hálózatban kapcsol; a router hálózatok között továbbít.

## Slide 6
IP-LOGIKA
Mikor kell az alapértelmezett átjáró?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PC
192.168.10.21
Switch
helyi kapcsolat
Gateway
192.168.10.1
Más LAN
Azonos IP-hálózat: a forgalom helyben maradhat.
Más IP-hálózat: a végpont az átjáróhoz fordul.

## Slide 7
WI-FI
Az access point híd a vezeték nélküli és vezetékes hálózat között
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Laptop
Wi-Fi kliens
ACCESS POINT
rádiós hozzáférés + Ethernet
Switch
vezetékes LAN
Az AP helyét nem a legkényelmesebb kábelút, hanem a kívánt rádiós lefedettség alapján választjuk.

## Slide 8
AP-ELHELYEZÉS
A Wi-Fi lefedettséget az épület is alakítja
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
AP-01
Falak
csillapíthatják a jelet
Klienssűrűség
sok eszköz = több kapacitásigény
Zavarás
más rádiós hálózatok is számítanak

## Slide 9
POE
Ethernet adat és táp egyetlen rézkábelen
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PoE switch
PSE - tápforrás
Ethernet kábel
adat + energia
IP-kamera
PD - táplált eszköz
Tipikus PoE-végpont: access point • IP-kamera • VoIP telefon • egyes vezérlők.

## Slide 10
POE-TERVEZÉS
A portok száma nem ugyanaz, mint a rendelkezésre álló teljesítmény
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PoE SWITCH
Teljes PoE keret: 120 W
AP-1
18 W
AP-2
18 W
CAM-1
12 W
CAM-2
12 W
Telefon
7 W
Összes igény: 67 W
Marad tartalék a bővítéshez.

## Slide 11
MENEDZSELHETŐ SWITCH
Több információ és több beavatkozási lehetőség
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PORTÁLLAPOT
link / sebesség / hibák
VLAN
logikai hálózatszegmentálás
PoE
portonkénti állapot
NAPLÓ
hibakeresési információ
Nagyobb épületben az üzemeltethetőség legalább olyan fontos, mint a portszám.

## Slide 12
ÉPÜLETI LAN
Egy tipikus kis rendszer adatútjai
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
ROUTER
internetkapcsolat
PoE SWITCH
központi LAN
PC
Nyomtató
AP
IP-kamera
VoIP
WAN ↓ LAN

## Slide 13
HIBAKERESÉS
IP-kamera nem érhető el - logikus vizsgálati sorrend
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
PoE / táp
2
Link LED
3
Kábel
4
Switch port
5
IP-cím
6
Gateway / útvonal
Fizikai réteg először - csak utána IP-beállítás és hálózati útvonal.

## Slide 14
GYAKORLAT
Kis épületi hálózat: topológia + portlista + PoE
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PORTLISTA
Port
Eszköz
Hely
PoE
Állapot
PoE switch
központi eszköz
AP-01
CAM-01
CAM-02
PC-01
Feladat: ellenőrizd a PoE keretet is!

## Slide 15
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 34. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
A switch a helyi Ethernet-hálózat végpontjait kapcsolja össze.
2
A router különböző IP-hálózatok között továbbít.
3
Az access point a Wi-Fi klienseket kapcsolja a vezetékes LAN-hoz.
4
PoE esetén a portszám mellett a teljesítménykeretet is tervezni kell.
5
Hibakereséskor táp → link → kábel/port → IP → átjáró sorrendben gondolkodunk.

## Slide 16
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
35. hét
IP-alapú épületinformatikai rendszerek
IP-kamera • beléptetés • kaputelefon • riasztás • épületautomatika
közös IP-infrastruktúra → több épületüzemeltetési szolgáltatás