## Slide 1
IAP • 35. HÉT
IP-alapú épületinformatikai rendszerek
Kamera • beléptetés • kaputelefon • riasztás • automatika
CAM
DOOR
INT
BMS
Egy hálózat - több épületüzemeltetési szolgáltatás.

## Slide 2
RENDSZERSZEMLÉLET
Közös fizikai hálózat, külön szolgáltatások
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
IP-HÁLÓZAT
switch + gerinc
IP-kamera
Beléptetés
Kaputelefon
Automatika
Felügyelet
A közös kábelezés nem jelenti azt, hogy minden szolgáltatás egyetlen logikai hálózatban legyen.

## Slide 3
VIDEÓMEGFIGYELÉS
IP-kamerarendszer adatútja
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
IP-kamera
kép + metaadat
PoE switch
adat + táp
NVR
rögzítés
Háttértár
megőrzés
Kliens
megtekintés
A videó rendszer egyszerre hálózati, tárolási és tápellátási feladat.

## Slide 4
NVR ÉS TÁROLÁS
Mi határozza meg a szükséges háttértárat?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
KAMERÁK
darabszám
FELBONTÁS
képméret
FPS
képkocka/s
TÖMÖRÍTÉS
adatsebesség
MEGŐRZÉS
napok száma
Több adat / hosszabb megőrzés → nagyobb tárolókapacitás és hálózati terhelés.

## Slide 5
BELÉPTETÉS
Azonosítás → döntés → ajtóvezérlés → naplózás
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Kártya / mobil
azonosító
Olvasó
adatbeolvasás
Vezérlő
jogosultság
Zár
ajtó működtetés
Szerver
napló / felügyelet
A biztonsági döntés és az ajtó működése akkor is tervezett legyen, ha a központi hálózati kapcsolat megszakad.

## Slide 6
KAPUTELEFON
Hang + kép + beléptetés egy IP-kapcsolaton
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Kültéri egység
kamera + mikrofon
IP-hálózat
PoE switch
Beltéri monitor
Mobil kliens
A kaputelefon összekapcsolható ajtónyitással és központi felügyelettel.

## Slide 7
RIASZTÁS
Az IP-kapcsolat kiegészítheti a biztonsági rendszert
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Érzékelők
helyi bemenetek
Riasztóközpont
alapvető védelem
IP-kommunikáció
felügyelet / távjelzés
Központ / app
állapot
Az alapvető riasztási funkció ne egyetlen általános LAN-kapcsolattól függjön.

## Slide 8
ÉPÜLETAUTOMATIKA
Érzékelés → vezérlés → beavatkozás → felügyelet
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Érzékelők
hőmérséklet / jelenlét
Vezérlő
logika
Beavatkozók
világítás / gépészet
BMS / HMI
felügyelet
Az IP-hálózat gyakran a vezérlők és felügyeleti rendszerek magasabb szintű kommunikációs gerince.

## Slide 9
SZEGMENTÁLÁS
Egy switchhálózat - több logikai hálózat
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
VLAN 10
Irodai LAN
VLAN 20
Kamerák
VLAN 30
Automatika
A szegmentálás javíthatja az áttekinthetőséget, biztonságot és hibakezelést.

## Slide 10
ÜZEMBIZTONSÁG
PoE a végpontokhoz - UPS a központhoz
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
UPS
tartalék energia
PoE switch
központi táp
IP-kamera
PoE
Access point
PoE
NVR / szerver
tárolás / szolgáltatás
Áramszünetnél nemcsak a végpont, hanem a switch, router, rögzítő és vezérlő működése is számít.

## Slide 11
KIBERBIZTONSÁG
Az épületinformatikai eszköz is hálózati végpont
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
JELSZÓ
gyári jelszó cseréje
FRISSÍTÉS
firmware karbantartása
JOGOSULTSÁG
csak szükséges hozzáférés
SZEGMENTÁLÁS
szolgáltatások elkülönítése
DOKUMENTÁCIÓ
eszköz- és címnyilvántartás
A hálózati biztonság már a tervezésnél kezdődik, nem az üzembe helyezés után.

## Slide 12
KOMPLEX TOPOLÓGIA
Egy rackből több szolgáltatás
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
PoE SWITCH
központi infrastruktúra
CAM-01
AP-01
Beléptető
Kaputelefon
BMS vezérlő
NVR / szerver
szolgáltatások

## Slide 13
HIBAKERESÉS
A kamera nem jelenik meg az NVR-ben
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
PoE / táp
2
Link
3
Kábel / port
4
IP-cím
5
VLAN / útvonal
6
NVR beállítás
A szolgáltatáshiba mögött lehet villamos, kábelezési, hálózati vagy konfigurációs ok.

## Slide 14
GYAKORLAT
Tervezd meg egy kis épület közös IP-infrastruktúráját
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
KAMERÁK
4 végpont
BELÉPTETÉS
2 ajtó
KAPUTELEFON
1 kültéri egység
WI-FI
2 AP
AUTOMATIKA
1 vezérlő
RACK
PoE switch + NVR + router + UPS
Plusz feladat: oszd logikai hálózatokra, és készíts PoE/UPS tervet.

## Slide 15
ÖSSZEFOGLALÁS
Öt kulcsgondolat a 35. hétről
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Az IP-hálózat több épületüzemeltetési szolgáltatás közös infrastruktúrája lehet.
2
Az IP-kamera rendszerben a hálózat, PoE, NVR és tárolás együtt alkot rendszert.
3
Beléptetésnél a helyi vezérlés és a központi felügyelet szerepét külön kell kezelni.
4
A VLAN logikailag elkülönítheti a kamera-, irodai és automatizálási hálózatot.
5
PoE, UPS és kiberbiztonság nélkül nincs teljes körű épületinformatikai tervezés.

## Slide 16
IAP • KÖVETKEZŐ HÉT
36. hét
Komplex épületinformatikai hálózat
Tervezés • kábelezés • aktív eszközök • IP-rendszerek • mérés • hibakeresés • dokumentáció
a végponttól a dokumentált, működő rendszerig