## Slide 1
IAP • 36. HÉT • ZÁRÓ HÉT
Komplex épületinformatikai hálózat
Tervezés • kialakítás • mérés • hibakeresés • dokumentáció
PLAN
BUILD
TEST
DOC
A végponttól a dokumentált, átadható rendszerig.

## Slide 2
A TELJES FOLYAMAT
Tizenegy lépésben áll össze a rendszer
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
IGÉNY
VÉGPONT
KÁBELÚT
RACK
PASSZÍV
AKTÍV
IP/VLAN
SZOLG.
MÉRÉS
HIBA
DOK.
A jó tervben minden későbbi lépés visszavezethető a valódi épülethasználati igényre.

## Slide 3
1. IGÉNY ÉS VÉGPONT
Először azt döntjük el, mit kell kiszolgálnia a hálózatnak
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
LAN
munkaállomás
Wi-Fi
mobil kliensek
CCTV
IP-kamerák
ACCESS
beléptetés
BMS
automatika
Végpontlista = darabszám + hely + szolgáltatás + kábel + táp + hálózati igény.

## Slide 4
2. FIZIKAI TOPOLÓGIA
Csillagpont + optikai gerinc
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Végpontok
réz horizontális
Szinti rack
patch panel + switch
Optikai gerinc
rack ↔ rack
Fő rack
router + szerver
PC
AP
CAM
DOOR

## Slide 5
3. RACK
A központ legyen rendezett és olvasható
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Patch panel
Kábelrendező
PoE switch
Optikai rendező
Router
NVR / szerver
UPS
Jelölés
minden port azonosítható
Tartalék
bővítésre hely
Kábelvezetés
rendezett nyomvonal
UPS
kritikus eszközök

## Slide 6
4. PORTLISTA
A fizikai hálózat térképe táblázatban
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
Végpont
Hely
Aljzat
PP port
SW port
PoE
VLAN
CAM-01 Fsz. folyosó D-01 01 01 igen 20
AP-01 Fsz. aula D-02 02 02 igen 30
PC-01 Iroda 101 D-03 03 03 nem 10
BMS-01 Gépészeti tér D-04 04 04 nem 40

## Slide 7
5. LOGIKAI HÁLÓZAT
IP-címzés és VLAN-terv
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
VLAN 10
Irodai LAN 192.168.10.0/24
VLAN 20
Kamerák 192.168.20.0/24
VLAN 30
Wi-Fi 192.168.30.0/24
VLAN 40
Automatika 192.168.40.0/24
A címzési terv legyen egyszerű, következetes és dokumentált.

## Slide 8
6. POE ÉS UPS
Teljesítményt is tervezünk, nem csak adatot
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
UPS
központi tartalék
PoE switch
120 W keret
4× AP
72 W
6× CAM
48 W
NVR / router
UPS-ről
A példában 120 W végponti igény már nem hagy tartalékot - újra kell tervezni.

## Slide 9
7. ELLENŐRZÉS ÉS MÉRÉS
Minden rétegnek más a bizonyítéka
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
RÉZ
wiremap • érpár • minőség
OPTIKA
tisztaság • veszteség • OTDR
AKTÍV
link • port • IP-elérés
SZOLG.
kamera • Wi-Fi • BMS • beléptetés

## Slide 10
8. HIBAKERESÉS
A réteges gondolkodás időt takarít meg
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
1
Táp
2
Link
3
Kábel / port
4
IP
5
VLAN / route
6
Szolgáltatás
Ne konfigurációval kezdd, ha még azt sem tudod, van-e táp és fizikai kapcsolat.

## Slide 11
9. DOKUMENTÁCIÓ
A rendszer akkor üzemeltethető, ha visszakereshető
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
ALAPRAJZ
végpontok
TOPOLÓGIA
kapcsolatok
RACK
kiosztás
PORTLISTA
kábelút
IP/VLAN
logika
MÉRÉS
eredmények

## Slide 12
10. ÁTADÁS
Mitől kész egy hálózat?
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
MŰKÖDIK
MEGMÉRTÜK
JELÖLVE VAN
DOKUMENTÁLT
BŐVÍTHETŐ
A „van internet” még nem átadási jegyzőkönyv.

## Slide 13
KOMPLEX RENDSZER
Minden, amit a 30-36. héten összeraktunk
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
KÖZPONTI RACK
patch + PoE switch + router
PC / LAN
Wi-Fi AP
IP-kamera
Beléptetés
BMS
NVR / szerver
OPTIKAI GERINC
másik rack / szint

## Slide 14
ZÁRÓ GYAKORLAT
Kétszintes épület - teljes tervezési feladat
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
12
munkaállomás
4
access point
6
IP-kamera
2
beléptetett ajtó
1+1
kaputelefon + BMS
Leadandó: alaprajz • topológia • rack • portlista • IP/VLAN • PoE/UPS • mérési terv.

## Slide 15
30-36. HÉT
Az épületinformatikai témakör teljes íve
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam
30
Rendszerfelépítés
31
Strukturált kábelezés
32
Réz adatátvitel
33
Optikai hálózat
34
Aktív eszközök
35
IP-rendszerek
36
Komplex tervezés
A cél nem hét különálló lecke, hanem egyetlen összefüggő szakmai rendszer megértése.

## Slide 16
IAP • ÉPÜLETINFORMATIKAI RENDSZEREK • ZÁRÁS
A hálózat akkor jó, ha nemcsak működik - érthető is.
Tervezhető • szerelhető • mérhető • hibakereshető • dokumentálható • bővíthető
30-36. hét • Épületek informatikai rendszerei • 17 óra