## Slide 1
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
33. hét – Komplex lakásvillamossági feladat
94–96. óra
TERVEZZ → SZERELJ → ELLENŐRIZZ → DOKUMENTÁLJ
Az eddigi tudás most egyetlen működő és biztonságos rendszerben találkozik.

## Slide 2
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Miért „komplex” a feladat?
Rajz
A kapcsolási logikát előbb meg kell érteni.
Szerelés
A kötés legyen helyes, stabil és rendezett.
Védelem
A működés mellett a biztonságot is igazolni kell.
Dokumentáció
A munka legyen később is követhető.

## Slide 3
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A mintafeladat három funkciója
1. Világítás
Egypólusú kapcsolás
2. Világítás
Váltókapcsolás két helyről
3. Dugalj
Védőérintkezős csatlakozási pont
Közös alap: betáplálás • túláramvédelem • L / N / PE • kötési pontok • jelölések

## Slide 4
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A szakmai munkasorrend
1
Feladat
2
Rajz
3
Anyaglista
4
Munkaterv
5
Szerelés
6
Ellenőrzés
7
Mérés
8
Próba
9
Dokumentáció

## Slide 5
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Mitől jó a szerelés?
Villamosan helyes
A vezetők a rajz szerinti kapcsokra kerülnek.
Mechanikailag stabil
Nincs laza kötés vagy feszített vezeték.
Áttekinthető
Rendezett vezetés és egyértelmű jelölések.
Javítható
A későbbi mérés és hibakeresés könnyen elvégezhető.

## Slide 6
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Ellenőrzés: mindig a biztonság felől indulunk
1. Szemrevételezés
Készülékek, kötések, vezetékvezetés, PE.
2. Folytonosság
PE és szükséges vezetőkapcsolatok.
3. Bekötés / polaritás
Rajz és tényleges kötés összevetése.
4. Működéspróba
Csak az előző ellenőrzések után, tanári engedéllyel.

## Slide 7
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Ha nem működik: ne találgass
TÜNET
→
RAJZ
→
MÉRÉSI PONT
→
BEHATÁROLÁS
→
JAVÍTÁS
→
ÚJRAELLENŐRZÉS
A 31. hét hibakeresési módszere most a komplex szerelés része.

## Slide 8
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Műhelyfeladat – három ellenőrzési kapu
A. Szerelés kész
Rajz, jelölések, kötési minőség
B. Feszültségmentes ellenőrzés
Szemrevételezés és folytonosság
C. Tanári engedély
Működéspróba és dokumentálás

## Slide 9
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
IAP heti kihívás
A világítás működik, de a dugalj PE folytonossága nem igazolható.
Átadható a feladat?
NEM
A működés nem helyettesíti a védelmi ellenőrzést.

## Slide 10
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Összefoglalás
Tervezés
A jó szerelés a rajznál kezdődik.
Minőség
Helyes + stabil + rendezett.
Ellenőrzés
Működés és biztonság együtt.
Dokumentáció
A munka eredménye legyen bizonyítható.
Következő hét: 34. hét – Komplex ipari szerelési feladat