## Slide 1
19. hét
Frekvenciaváltó gyakorlati paraméterezése és vezérlése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Üzembe helyezés sorrendje
• Motor és hajtás ellenőrzése
• Motoradatok
• Parancsforrás
• Alapjelforrás
• Határértékek
• Rámpák
• Próbaüzem
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Motoradatok
• Uₙ – névleges feszültség
• Iₙ – névleges áram
• fₙ – névleges frekvencia
• Pₙ – teljesítmény
• nₙ – fordulatszám
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Két külön forrás
• Parancsforrás: honnan jön a RUN/STOP?
• Alapjelforrás: honnan jön a kívánt frekvencia?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Parancsforrás
• Kezelőpanel
• Digitális bemenet
• PLC
• Kommunikációs busz
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Frekvencia-alapjel
• Kezelőpanel
• 0–10 V
• 4–20 mA
• Fix frekvenciák
• PLC / busz
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Min. és max. frekvencia
• Technológiai tartomány korlátozása
• Motor és gép védelme
• Példa: 15–50 Hz
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Rámpaidők
• Túl rövid gyorsítás → túláram lehet
• Túl rövid lassítás → DC-köri túlfeszültség lehet
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Digitális bemenetek
• START/STOP
• FORWARD/REVERSE
• RESET
• Fix sebességválasztás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Hibakódok
• Túláram
• Túlfeszültség
• Alulfeszültség
• Túlterhelés
• Túlmelegedés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Fontos szabály
• Ne csak RESET!
• Előbb a kiváltó okot kell megtalálni és megszüntetni
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• 400 V-os szállítószalag
• Digitális START/STOP
• 0–10 V alapjel
• 15–50 Hz
• 8 s gyorsítás / 10 s lassítás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!