## Slide 1
4. hét • Szerelvényhelyek kijelölése
Kapcsolók, dugaljak, lámpakiállások, dobozok
Szerelvényhely
A pont, ahová kapcsoló, dugalj, lámpakiállás vagy doboz kerül.
Nem véletlenszerű
Használhatóság, szerelhetőség, biztonság és dokumentálhatóság alapján döntünk.
Azonosítás
K1, D1-D4, L1, KD1 - a rajz legyen visszakereshető.
Indoklás
Minden fontos helyhez tartozzon rövid szakmai magyarázat.
IAP • Épületvillamosság 2 • Digitális oktatás • 4. hét

## Slide 2
Mit jelölj a terven?
A rajz akkor jó, ha más is megérti
Kapcsoló
Hely, funkció, kapcsolt áramkör.
Dugalj
Hely, darabszám, rendeltetés, környezeti feltétel.
Lámpakiállás
Világítási pont és kapcsolási kapcsolat.
Kötődoboz
Hozzáférhető hely és kapcsolódó ágak.
IAP • Épületvillamosság 2 • Digitális oktatás • 4. hét

## Slide 3
Hozzáférhetőség és használhatóság
A későbbi hibakeresésre is gondolni kell
Kötések
A kötési pont maradjon ellenőrizhető és javítható.
Kapcsolók
A használati oldalra kerüljenek, logikus kezeléssel.
Dugaljak
A várható fogyasztókhoz igazodjanak.
Kiállások
Legyen cél, hely, vezeték és tartalék.
IAP • Épületvillamosság 2 • Digitális oktatás • 4. hét

## Slide 4
Digitális dokumentáció
Egyszerű, de egyértelmű jelölések
Méretek
Faltól, saroktól, ajtótól vagy padlószinttől viszonyított adatok.
Jelmagyarázat
Minden rövidítés legyen értelmezhető.
Megjegyzés
A bizonytalan pontot ne hagyd ki: jelöld ellenőrizendőként.
Kapcsolat
A szerelvényhely kapcsolódjon a nyomvonalhoz és az anyagjegyzékhez.
IAP • Épületvillamosság 2 • Digitális oktatás • 4. hét

## Slide 5
Gyakori hibák
Ezekből lesz később vita vagy újramunka
Nincs méret
Nem kivitelezhető pontosan.
Nincs azonosító
Nem derül ki, melyik szerelvényről van szó.
Rossz hely
Bútor, ajtó vagy használat zavarja.
Elzárt kötés
Hibakeresésnél komoly gondot okoz.
IAP • Épületvillamosság 2 • Digitális oktatás • 4. hét

## Slide 6
⚡ IAP heti kihívás
4 x 5 m helyiség: K1, L1, D1-D4, KD1
Feladat
Jelöld ki a szerelvényhelyeket és adj mindegyiknek azonosítót.
Indoklás
Minden elem mellé írd oda: miért oda került?
IAP • Épületvillamosság 2 • Digitális oktatás • 4. hét