## Slide 1
Aktív kétpólusok
helyettesítése
Thévenin-tétel
IAP – Integrált Automatika
Program
Elektrotechnika • 5. hét

## Slide 2
Tanulási célok
Mit fogunk ma elsajátítani?
Hálózatok
egyszerűsítése
Thévenin-paraméterek
Forráskikapcsolás
Számítások
A Thévenin-feszültség (UTh)
és a Thévenin-ellenállás
(RTh) meghatározása.
A forráskikapcsolás
szabályainak alkalmazása.
A terhelés áramának és
feszültségének kiszámítása
a helyettesítő képből.
Összetett lineáris hálózatok
egyszerűsítése a terhelés
felől.

## Slide 3
Életrajzi adatok
Francia távírómérnök és
oktató, élt 1857–1926
között.
Publikáció éve
1883-ban publikálta a
hálózathelyettesítési
módszerrel kapcsolatos
eredményeit.
Léon Charles Thévenin
Történeti
párhuzam
Hermann von Helmholtz
már 1853-ban levezetett
egy hasonló eredményt,
Thévenintől függetlenül.

## Slide 4
A Thévenin-tétel
lényege
Bonyolult hálózatok egyszerűsítése
Hálózat helyettesítése
Thévenin-helyettesítő
Egy összetett lineáris hálózat a kiválasztott A–B kapcsok
felől egyetlen ideális feszültségforrással és egyetlen soros
ellenállással helyettesíthető.
Thévenin-helyettesítő = UTh ideális feszültségforrás + RTh
soros ellenállás

## Slide 5
UTh és RTh
meghatározása
Lépésről lépésre
Thévenin-feszültség (UTh)
Thévenin-ellenállás (RTh)
A terhelés leválasztása után az A–B kapcsokon mérhető
üresjárási feszültség (Uü).
Az A–B kapcsok felől mért eredő ellenállás, a független
források kikapcsolása mellett.

## Slide 6
Forráskikapcsolási
szabályok
Hogyan kezeljük a forrásokat RTh számításakor?
Ideális feszültségforrás
Ideális áramforrás
Rövidzár (0 V-ra állítva a kapcsok azonos potenciálon
vannak).
Szakadás (0 A-re állítva nem folyik áram).

## Slide 7
Számítási példa:
12 V-os hálózat
Gyakorlati alkalmazás 12 V-os hálózaton
01
02
03
04
Adatok
UTh számítása
RTh számítása
Terhelés (RL = 2 kΩ)
Us = 12 V, R1 = 2 kΩ, R2 = 4 kΩ.
UTh = 12 V · 4 kΩ / (2 kΩ + 4 kΩ) = 8 V
RTh = R1 || R2 = (2 kΩ · 4 kΩ) / (2 kΩ +
4 kΩ) = 1,33 kΩ
IL ≈ 2,4 mA, UL ≈ 4,8 V

## Slide 8
Az ellenállás kiszámítása a kapcsok felől
A terhelés leválasztása és a kapcsok jelölése
RTh kiszámítása
Terhelés leválasztása
4
8
2
3
5
UTh kiszámítása
Ellenőrzés
Kirchhoff II.
törvényével
Független források
kikapcsolása
Helyettesítő kör
felrajzolása
A nyitott áramkörű
feszültség kiszámítása
A független források
kikapcsolása
A Thévenin-kör
felrajzolása
Az eredmények el-
lenőrzése Kirchhoff II.
törvényével
1
Thévenin-
tétel
alkalmazási
ciklusa
7
6
Terhelőáram és feszültség számítása
Terhelés visszakapcsolása
Az áram és a feszültség kiszámítása a terhelésen
A terhelés visszakapcsolása a körhöz

## Slide 9
Thévenin-
tétel:
Tipikus hibák
és
összefoglalás
Mire figyeljünk a
Thévenin-tételnél?
Terhelés
leválasztása
Források
kikapcsolása
Lineáris
hálózatok