## Slide 1
4. hét • Ideális és valós áramforrás
Felnőtt oktatás – Elektrotechnika • 3 óra
Állandó áram Belső ellenállás Forrásmodellek
IAP cél
Értsük meg, hogyan modellezzük az ideális és a valós áramforrást.
Kulcskapcsolat
If = It + Ib

## Slide 2
Ideális áramforrás
Állandó áram
Az áram a terheléstől és a kapocsfeszültségtől függetlenül állandó.
Rb → ∞
Az ideális modell belső ellenállása végtelen nagy.
Elméleti modell
Valós forrás korlátlan feszültséget nem képes létrehozni.

## Slide 3
Valós áramforrás
Helyettesítő kép
Ideális áramforrás és vele párhuzamos belső ellenállás.
Következmény
A forrás árama megoszlik a terhelés és a belső ellenállás között.

## Slide 4
Árammegoszlás
If = It + Ib
If
Az ideális forrás által szolgáltatott modelláram.
It
A terhelésen folyó hasznos áram.
Ib
A belső ellenálláson folyó áram.

## Slide 5
Számítási példa
If = 1 A • Rb = 100 Ω • Rt = 25 Ω
Eredő
Rb || Rt = 20 Ω Uk = If · Re = 20 V
Terhelőáram
It = Uk / Rt It = 20 / 25 = 0,8 A
Belső áram
Ib = 20 / 100 = 0,2 A 0,8 + 0,2 = 1 A

## Slide 6
Forrásmodellek összehasonlítása
Feszültségforrás
Ideális: Rb = 0 Ω Valós: ideális feszültségforrás + soros Rb
Áramforrás
Ideális: Rb → ∞ Valós: ideális áramforrás + párhuzamos Rb

## Slide 7
Gyakorlati kapcsolat
LED-meghajtás
A LED áramát célszerű szabályozottan korlátozni.
Mérés és szabályozás
Áramgenerátoros megoldások gyakoriak érzékelő- és mérőkörökben.
4–20 mA
Ipari jelátvitelnél az áramjel széles körben alkalmazott.

## Slide 8
Mit vigyél magaddal?
1
Az ideális áramforrás állandó áramot tart.
2
A valós modell belső ellenállása párhuzamos.
3
A forrásáram megoszlik: If = It + Ib.

## Slide 9
⚡ IAP heti kihívás
If = 2 A Rb = 60 Ω Rt = 15 Ω
Feladat
Határozd meg a kapocsfeszültséget, a terhelőáramot és a belső ellenálláson folyó áramot. Végül ellenőrizd: It + Ib = If.
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!