## Slide 1
IAP
ÚJ TÉMAKÖR • 24 ÓRA
Ipari szerelvények és kapcsolókészülékek
21. hét • 61–63. óra
Q
KM
K
S
X
kapcsolás
mágneskapcsoló
relé
kezelő
sorkapocs
Felismerés → kiválasztás → szerelés → ellenőrzés

## Slide 2
TANULÁSI CÉL
A készüléket ne csak felismerd – értsd is
A típus, az adattábla, a kapocs és a feladat együtt adja a helyes választ.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 2
Felismerés
Azonosítod a leggyakoribb ipari szerelvényeket.
Funkció
Megmondod, mit kapcsol, vezérel, véd vagy jelez.
Kiválasztás
Névleges adatok és terhelés alapján gondolkodsz.
Szerelés
DIN-sínen rendezett, karbantartható elrendezést készítesz.

## Slide 3
RENDSZEREZÉS
Öt alapvető készülékcsoport
Az ipari szekrényben minden elemnek világos feladata van.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 3
Kapcsoló
Főkapcsoló, választókapcsoló, nyomógomb.
Elektromágneses
Mágneskapcsoló és segédrelé.
Védelmi
Motorvédő és túlterhelési relé.
Jelző / csatlakozó
Jelzőlámpa, hangjelző, sorkapocs.

## Slide 4
KÉSZÜLÉKVÁLASZTÁS
Mit nézz meg vásárlás vagy beépítés előtt?
A megfelelő készülék nem csak „elég nagy”: a feladathoz kell illeszkednie.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 4
U / I
Névleges feszültség és áram.
Terhelés
Motor, fűtés, világítás vagy vezérlés.
Érintkezők
Pólusszám, záró/bontó és segédérintkezők.
Környezet
Beépítés, IP, hőmérséklet, kapcsolási gyakoriság.

## Slide 5
ADATTÁBLA
A készülék névjegye
Bekötés előtt az adatokat és a gyártói rajzot kell értelmezni.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 5
Típus
Pontos készülékazonosítás.
Névleges adatok
Feszültség, áram, teljesítmény.
Tekercs / vezérlés
A vezérlőfeszültség különösen fontos.
Dokumentáció
A konkrét kapocsjelöléshez ez az elsődleges forrás.

## Slide 6
KAPOCSJELÖLÉSEK
A rajz és a valós készülék találkozása
A jelölés segít elkülöníteni a fő-, vezérlő- és segédáramkört.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 6
Főáramkör
A terhelés energiaútja.
Vezérlőkör
A működtető jel útja.
Segédérintkező
Visszajelzés, öntartás, reteszelés.
Szabály
Ne emlékezetből: az adott készülék rajza alapján köss!

## Slide 7
DIN-SÍN
A rendezett ipari szerelés gerince
A mechanikai elrendezés már előkészíti a jó vezetékezést és hibakeresést.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 7
Rögzítés
Biztos pattintás és stabil mechanikai helyzet.
Helyköz
Szerelhetőség és szükséges hőelvezetés.
Kábelút
Kábelcsatorna és rendezett vezetés.
Karbantartás
A kapcsok legyenek hozzáférhetők és azonosíthatók.

## Slide 8
JÓ SZERELÉS
Működik – és később is érthető
Az ipari minőség egyik jele az áttekinthetőség.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 8
Jelölés
Készülék- és vezetőazonosítás.
Kötés
Megfelelő csupaszítás, érvéghüvely és meghúzás.
Elrendezés
Logikus energia- és jelút.
Dokumentáció
A valós bekötés egyezzen a rajzzal.

## Slide 9
BIZTONSÁG
Feszültségmentesen szerelünk
A szerelési sorrend fontosabb, mint a gyorsaság.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 9
1
Áramkör azonosítása és leválasztás.
2
Visszakapcsolás elleni biztosítás.
3
Feszültségmentes állapot ellenőrzése.
4
Vizuális és műszeres ellenőrzés a próba előtt.

## Slide 10
GYAKORLAT
Építs fel egy mintasínt
A mai cél még nem a teljes vezérlés, hanem a készülékek helyes felismerése és elrendezése.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 10
Azonosíts
Legalább hat különböző szerelvényt.
Dokumentálj
Típus, funkció, névleges adat, kapocs.
Rendezz
Készíts DIN-sínes elrendezési tervet.
Ellenőrizz
Rögzítés, hozzáférés, helyköz, kábelút.

## Slide 11
IAP KIHÍVÁS
Mi a jó döntés?
Egy készülék alakra megfelelő, de a vezérlőtekercse 24 V AC, miközben a vezérlőkör 230 V AC.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 11
A
Beépíthető, mert az érintkezők megfelelőek.
B
Beépíthető soros ellenállással.
C
Nem megfelelő – a tekercsfeszültségnek illeszkednie kell.
Kulcs
A vezérlőfeszültség önálló kiválasztási adat.

## Slide 12
ÖSSZEFOGLALÁS
Négy szakmai alapelv
Ezekre épül a következő hét mágneskapcsolós anyaga.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 12
Funkció
Tudd, mire való a készülék.
Adat
Olvasd le a névleges jellemzőket.
Kapocs
A gyártói rajz alapján azonosíts.
Szerelés
Legyen biztonságos, rendezett és karbantartható.

## Slide 13
KÖVETKEZŐ HÉT
22. hét – Mágneskapcsolók és segédrelék
A következő órán már az elektromágneses kapcsolókészülék működését és bekötését bontjuk ki.
IAP – Integrált Automatika Program
21. hét • 13
Tekercs
Elektromágneses működtetés.
Főérintkezők
Terhelés kapcsolása.
Segédérintkezők
Öntartás és visszajelzés.
Gyakorlat
Mágneskapcsoló azonosítása és alapbekötése.