## Slide 1
17. hét
Lágyindítók (soft starterek) működése és alkalmazása
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Miért kell lágyindító?
• Indítóáram mérséklése
• Mechanikai lökések csökkentése
• Egyenletesebb gyorsítás
• Bizonyos esetekben lágy leállítás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Az alapelv
• Teljesítményelektronikai feszültségszabályozás
• Gyakran antiparallel tirisztorpárok
• Gyújtásszög változtatása
• Effektív motorfeszültség fokozatos növelése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Feszültség és nyomaték
• Kisebb feszültség → kisebb indítóáram
• De az indítónyomaték is csökken
• A terhelésnek el kell tudnia indulni
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Felfutási rámpa
• Kezdőfeszültség
• Felfutási idő
• Áramkorlátozás
• A motor fokozatosan gyorsul
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Lágy leállítás
• Feszültség fokozatos csökkentése
• Bizonyos technológiáknál előnyös
• Szivattyúknál mérsékelheti a vízütést
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Bypass kontaktor
• Felfutás után áthidalhatja a félvezetőket
• Kisebb veszteség
• Kisebb melegedés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Motorvédelem
• Túlterhelés-felügyelet lehet beépítve
• Fázishiba-felügyelet is lehet
• Mindig gyártói dokumentáció alapján
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Lágyindító vagy frekvenciaváltó?
• Lágyindító: főleg indítás/leállítás
• Frekvenciaváltó: frekvenciát is változtat
• Frekvenciaváltóval fordulatszám is szabályozható
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Indítási módok
• DOL – egyszerű, kemény indítás
• Csillag-delta – lépcsős
• Soft starter – szabályozott feszültségrámpa
• Frekvenciaváltó – szabályozott feszültség és frekvencia
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Gyakorlati példa
• Szivattyú
• Kisebb mechanikai ütés
• Kisebb indítási áram
• Kíméletesebb technológiai folyamat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP heti kihívás
• Válassz egy szivattyúhajtást
• Állíts be kezdőfeszültséget, felfutási időt és áramkorlátot
• Írd le, mit figyelnél az indításkor
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!