## Slide 1
IAP • 29. HÉT
Kapcsolási rajzok olvasása
Villamos szerelések • 11. évfolyam • 85–87. óra
L
QF
S1
K1
H1
rajz → szerelés → ellenőrzés
Aki érti a rajzot, nem találgat: tudatosan szerel és célzottan keres hibát.

## Slide 2
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
02
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Miért kell rajzot olvasni?
A rajz egyszerre terv, munkautasítás és hibakeresési térkép.
SZERELÉS
Nem találgatás
A készülékek és vezetékek kapcsolata előre meghatározott.
ELLENŐRZÉS
Visszakövethető
A kész kapcsolás összevethető a dokumentációval.
HIBAKERESÉS
Célzott mérés
A mérési pontokat a rajz alapján jelöljük ki.

## Slide 3
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
03
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Rajztípusok
Nem minden rajz ugyanazt mutatja.
ELVI RAJZ
Működés
A működési kapcsolatokat mutatja. Nem feltétlenül a fizikai helyet.
SZERELÉSI RAJZ
Elhelyezés
Dobozok, készülékek és vezetékek gyakorlati elrendezése.
KAPOCSTERV
Bekötés
Sorkapcsok, vezetékazonosítók és csatlakozási pontok.
EGYVONALAS
Áttekintés
Elosztók, védelmi készülékek és fő energiaút.

## Slide 4
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
04
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Jelölések, amelyeket olvasni kell
A rajzjel önmagában kevés: az azonosító és a kapocs is számít.
L/N/PE
vezetők
QF/F
védelem
S
kapcsoló
K
relé / mágneskapcsoló
H
jelzőlámpa
X
sorkapocs

## Slide 5
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
05
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Áramút követése
Mindig teljes útvonalban gondolkodunk.
Táp
→
Védelem
→
Kapcsolóelem
→
Fogyasztó / tekercs
→
Visszatérő ág
Ha egy pont kimarad, a működés megértése is hibás lesz. A STOP gomb, az öntartás és a visszatérő ág ugyanolyan fontos, mint a START.

## Slide 6
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
06
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Főáramkör és vezérlőáramkör
Külön kell olvasni, mégis együtt működnek.
FŐÁRAMKÖR
Energia útja
Védelmi készülék, kapcsolókészülék főérintkezői, motor vagy más nagyobb teljesítményű fogyasztó.
VEZÉRLŐÁRAMKÖR
Döntés és parancs
STOP, START, végállás, segédérintkező, tekercs, jelzőlámpa és reteszelés.

## Slide 7
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
07
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Rajzolvasási sorrend
Ez legyen a tanulói rutin.
01
Cím és rendeltetés
02
Tápfeszültség és védelem
03
Működtetett elem
04
Áramút végigkövetése
05
Kapcsok és vezetékjelölések
06
Mérési pontok kijelölése

## Slide 8
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
08
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Gyakori hibák
A rajzolvasásnál ezek vezetnek rossz kötéshez vagy rossz hibakereséshez.
HIBA
Csak a rajzjelet nézi
kapocsszám nélkül bizonytalan
HIBA
Összekeveri a rajztípust
elvi rajzból fizikai helyet keres
HIBA
Kihagyja a visszatérő ágat
nem teljes az áramút
HIBA
Nem különíti el a fő- és vezérlőrészt
összekeveri a funkciókat

## Slide 9
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
09
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Műhelygyakorlat
Rajz alapján jelölünk, majd csak utána mérünk.
1. ÁLLOMÁS
Azonosítás
Rajz címe Tápoldal Védelmi készülék Fogyasztó vagy tekercs
2. ÁLLOMÁS
Áramút
Kapcsolóelemek Sorkapcsok Visszatérő ág Fő- és vezérlőrész
3. ÁLLOMÁS
Hibakeresés
Hibatünet Mérési pontok Ellenőrzési sorrend Következtetés

## Slide 10
IAP HETI KIHÍVÁS
10
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
Elég csak a START gombot megtalálni?
START–STOP vezérlés rajzának értelmezése.
A tanuló megtalálta a START gombot és K1 tekercset, de kihagyta a STOP gombot és az öntartó érintkezőt.
ELÉG
NEM ELÉG
Helyes válasz: NEM – a rajzot teljes működési útvonalban kell olvasni.

## Slide 11
DOKUMENTÁCIÓ ÉS RAJZOLVASÁS
11
IAP • Integrált Automatika Program • Villamos szerelések • 11. évfolyam
A 29. hét lényege
A rajz nem dísz, hanem szakmai térkép.
01
Rajztípus felismerése
02
Jelölések és kapcsok értelmezése
03
Áramút végigkövetése
04
Fő- és vezérlőáramkör szétválasztása
05
Hibakeresési pontok kijelölése
Következő hét: Szerelési dokumentáció készítése és jegyzőkönyv