## Slide 1
IAP
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
13. évfolyam • 2. hét
Csatlakozás, méretlen és mért fővezetékek, fogyasztásmérőhely
A mérőhely egyszerre műszaki, biztonsági és elszámolási határterület.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 01

## Slide 2
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Oktatási cél
Az épület csatlakozásának, a mért/méretlen hálózatrészeknek és a mérőhely szerepének áttekintése.
Energiaút
Közcélú hálózattól a főelosztóig.
Mérés
Fogyasztásmérőhely és elszámolási pont.
Azonosítás
Fővezetékek, PE, N, PEN és védelmek.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 02

## Slide 3
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
A csatlakozás szerepe
A csatlakozás teremti meg az összeköttetést a közcélú elosztóhálózat és a felhasználási hely között.
Kialakítás
Légvezetékes vagy földkábeles megoldás.
Teljesítmény
A szükséges csatlakozási teljesítmény több elem méretezését befolyásolja.
Fázisszám
Egy- vagy háromfázisú ellátás a várható terheléstől függ.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 03

## Slide 4
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Méretlen hálózatrész
A fogyasztásmérő előtti oldal: az energia még nem haladt át az elszámolási mérőn.
Korlátozott hozzáférés
Szabályozott, ellenőrizhető kialakítás.
Plombálhatóság
Illetéktelen beavatkozás megakadályozása.
Gondos nyomvonal
A méretlen vezeték nyomvonala kiemelt figyelmet igényel.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 04

## Slide 5
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Mérőhely és fogyasztásmérő
A fogyasztásmérőhely a mérőberendezés és kapcsolódó elemei rendezett elhelyezése.
Hozzáférhető
Leolvasás, ellenőrzés és csere.
Védett
Mechanikai és villamos védelem.
Elszámolás
A felhasznált energia tipikus mértékegysége: kWh.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 05

## Slide 6
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Mért hálózatrész
A fogyasztásmérő után kezdődik a mért oldal.
Mért fővezeték
A mérőhelytől a főelosztóig továbbítja az energiát.
Főelosztó
Innen indul az épület villamos elosztása.
Végáramkörök
A fogyasztókhoz vezető funkcionális hálózatrészek.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 06

## Slide 7
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Vezeték és védelem együtt
A vezeték és a túláramvédelmi készülék egymással összhangban működő rendszer.
Nem nagyobb = jobb
A túl nagy névleges áramú védelem veszélyes lehet.
Vezetékvédelem
A védelem túlterhelés és zárlati hatás ellen dolgozik.
Ellenőrzés
Terhelhetőség, feszültségesés, szerelési mód és környezet.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 07

## Slide 8
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
PEN, PE és N a csatlakozásnál
A csatlakozás környezetében PEN vezetővel is találkozhatunk.
PEN
Védelmi és üzemi funkciót egyesít.
PE
Védővezető.
N
Nullavezető. Szétválasztás után következetesen külön kell kezelni.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 08

## Slide 9
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Energiaút a főelosztóig
A szakembernek rajzról és a valóságban is követnie kell az energia útját.
Közcélú hálózat
Csatlakozás
Méretlen fővezeték
Mérőhely
Mérő
Mért fővezeték
Főelosztó
A lényeg
Ezt a láncot rajzon és a valós szerelésben is követni kell.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 09

## Slide 10
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Egyszerű méretezési gondolat
Háromfázisú fogyasztási hely becsült egyidejű teljesítménye: 13,8 kW.
P = 13,8 kW U = 400 V
I ≈ P / (√3 × U)
I ≈ 13 800 / (1,732 × 400) ≈ 20 A
Figyelem
Ez még nem teljes vezeték- vagy védelem-méretezés.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 10

## Slide 11
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Műhelyfeladat
Rajzolj háromfázisú családi ház csatlakozási blokkvázlatot!
Jelöld
méretlen/mért rész, mérő, fővezetékek
Vezetők
L1, L2, L3, N, PE/PEN
Határ
szolgáltatói és felhasználói oldal elkülönítése
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 11

## Slide 12
CSATLAKOZÁS ÉS MÉRŐHELY
Összefoglalás
A biztonságos épületvillamossági hálózat már a csatlakozásnál és a mérőhelynél elkezdődik.
Csatlakozás
kapcsolat a közcélú hálózattal
Mérés
elszámolási és műszaki határ
Méretezés
fővezeték + védelem + környezet együtt
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 2. hét 12