## Slide 1
IAP
Elosztóhálózatok, áramkörök, vezeték- és kábelrendszerek
13. évfolyam • 3. hét • 3 tanóra

## Slide 2
Az elosztóhálózat feladata
A főelosztótól a fogyasztókig.
Tagolás
Funkciók és terhelések szerint célszerű felépíteni.
Üzemeltetés
A jól tagolt hálózat könnyebben karbantartható és bővíthető.
Védelem
Minden fogyasztói csoporthoz megfelelő vezeték és védelem szükséges.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 3
Főelosztó és alelosztók
Hierarchikus energiaelosztás.
Főelosztó
A mért hálózat központi csomópontja.
Alelosztó
Műhely, iroda, szint vagy külön épületrész ellátása.
Előny
Rövidebb végáramkörök és jobb áttekinthetőség.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 4
Áramkörök és végáramkörök
Egy korszerű épületet több önálló körre bontunk.
Világítás
Külön világítási körök.
Dugaljak
Dugaszolóaljzat-csoportok.
Nagyfogyasztók
Főzőlap, bojler, klíma, hőszivattyú külön körön.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 5
Vezeték vagy kábel?
A terméket az alkalmazási feltételek alapján választjuk.
Vezeték
Egy- vagy többerű, különféle szigetelési kialakítások.
Kábel
Többrétegű, mechanikai és környezeti hatásokra is méretezett szerkezet.
Gyártói adat
A konkrét alkalmazhatóságot mindig ellenőrizni kell.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 6
Vezetékválasztás
Több feltétel együttes vizsgálata.
Villamos
Üzemi áram, terhelhetőség, feszültségesés, zárlati igénybevétel.
Szerelési
Szerelési mód és együtt vezetett áramkörök.
Környezeti
Hőmérséklet, nedvesség, UV, mechanikai és vegyi hatások.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 7
Szerelési módok
A hőleadás befolyásolja a terhelhetőséget.
Cső/csatorna
Falban, falon kívül vagy kábelcsatornában.
Tálca/létra
Nagyobb rendszereknél rendezett vezetés.
Föld
Csak megfelelő kábel és kialakítás esetén.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 8
Vezetőazonosítás
A biztonság alapja az egyértelmű jelölés.
PE
zöld-sárga
N
kék
Fázisok
következetes azonosítás és dokumentáció
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 9
Feszültségesés
Egyszerű gondolat: ΔU = I × R.
Adatok
I = 10 A, R = 0,8 Ω
Számítás
ΔU = 10 × 0,8 = 8 V
Megjegyzés
Valós AC hálózatnál az alkalmazandó módszert és határértékeket kell használni.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 10
Műhelyfeladat
Tervezd meg egy kétszintes családi ház elosztását!
Struktúra
Főelosztó + legalább egy alelosztó.
Áramkörök
Legalább 8 végáramkör.
Dokumentáció
Rendeltetés, PE/N elosztás és külön körök indoklása.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét

## Slide 11
Összefoglalás
A jó elosztóhálózatban minden áramkörnek oka, helye és feladata van.
Hierarchia
főelosztó → alelosztó → végáramkör
Méretezés
vezeték + szerelési mód + védelem
Áttekinthetőség
jelölés, dokumentáció, bővíthetőség
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 3. hét