## Slide 1
IAP
KÖZCÉLÚ HÁLÓZATRA CSATLAKOZÁS
20 órás egység • 1/7
A közcélú villamosenergia- elosztó hálózat felépítése
7. hét • 3 tanóra
A konnektor 230 V-ja mögött egy teljes energiaellátó rendszer dolgozik.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
01

## Slide 2
RENDSZERSZEMLÉLET
Az erőműtől az épületig
Termelés, átvitel, elosztás és felhasználás egyetlen energiaút részei.
1
Termelés
→
2
Átvitel
→
3
Transzformálás
→
4
KÖF elosztás
→
5
KÖF/KIF állomás
→
6
KIF hálózat
→
7
Csatlakozás
Az épület mérőhelye nem a hálózat kezdete - egy nagyobb rendszerhez kapcsolódik.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
02

## Slide 3
ENERGIAÁTVITEL
Miért használunk több feszültségszintet?
Azonos teljesítményhez nagyobb feszültségen kisebb áram tartozhat.
P ≈ U × I
nagyobb U → kisebb I
kisebb I → kisebb I²R veszteség
Szemléltető példa
100 kW / 400 V ≈ 250 A
100 kW / 10 000 V = 10 A
egyszerű energetikai szemléltetés
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
03

## Slide 4
TRANSZFORMÁLÁS
A transzformátor szerepe
A váltakozó áramú rendszerben a feszültségszinteket a hálózat feladatához igazítjuk.
magasabb feszültség
→
TRANSZFORMÁTOR
feszültségszint illesztése
→
230/400 V közelében
A kisfeszültségű közcélú hálózatot jellemzően elosztótranszformátor táplálja.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
04

## Slide 5
HÁLÓZATI SZINTEK
Funkcionális felépítés
A konkrét névleges feszültségek hálózatonként eltérhetnek; itt a szerepeket rögzítjük.
1
Nagyfeszültségű átviteli hálózat
nagy távolság • nagy teljesítmény
2
Középfeszültségű elosztóhálózat
területi elosztás
3
Kisfeszültségű elosztóhálózat
felhasználók közelében
4
Felhasználási hely csatlakozása
kapcsolat az épülettel
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
05

## Slide 6
ELOSZTÁS
A közép-/kisfeszültségű transzformátorállomás
A helyi kisfeszültségű közcélú hálózat egyik meghatározó energiaforrása.
TRANSZFORMÁTORÁLLOMÁS
KÖF kapcsoló + védelem
→
transzformátor
→
KIF elosztás
←
földelési + védelmi rendszer
←
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
06

## Slide 7
KISFESZÜLTSÉG
A közcélú KIF elosztóhálózat
Ehhez csatlakozik a lakó- és kisebb üzleti fogyasztási helyek jelentős része.
230/400 V • 50 Hz
Légvezetékes
Földkábeles
Vegyes
Egy hálózatról több felhasználási hely ellátása történik.
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
07

## Slide 8
TOPOLÓGIA
Sugaras vagy többirányú ellátás?
A hálózati topológia hatással van az üzembiztonságra, üzemeltetésre és hibakezelésre.
SUGARAS
forrás → fogyasztók egy irányból
+ egyszerű, áttekinthető - felsőbb hiba több fogyasztót érinthet
HURKOLT / ÖSSZEKAPCSOLT
alternatív energiaút / átkapcsolás
+ nagyobb ellátásbiztonság - összetettebb védelem és kapcsolás
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
08

## Slide 9
KAPCSOLAT AZ ÉPÜLETTEL
A csatlakozási pont helye a rendszerben
A következő hetekben innen közelítünk tovább az épület felé.
KÖZCÉLÚ HÁLÓZAT
→
CSATLAKOZÁSI PONT
→
MÉRŐHELY + ÉPÜLETHÁLÓZAT
teljesítmény
fázisszám
helyi hálózat
műszaki feltételek
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
09

## Slide 10
MŰHELYFELADAT
Rajzold fel az energia útját!
Erőműtől egy családi ház főelosztójáig - blokkdiagram formában.
1
termelés
2
átviteli hálózat
3
transzformálási pontok
4
KÖF elosztás
5
KÖF/KIF állomás
6
KIF közcélú hálózat
7
csatlakozás
8
mérőhely
9
főelosztó
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
10

## Slide 11
ÖSSZEFOGLALÁS
Mielőtt csatlakozást tervezünk...
...tudnunk kell, milyen hálózathoz csatlakozunk.
Termelés → átvitel
az energia nagy távolságra jut
KÖF elosztás
területi szétosztás
Transzformátorállomás
KÖF → KIF kapcsolat
KIF hálózat
230/400 V felhasználói szint
Csatlakozás
kapcsolat az épület hálózatával
Következő hét: kisfeszültségű közcélú hálózatok és csatlakozási módok
IAP • Épületvillamossági hálózatok • 13. évfolyam • 7. hét
11