## Slide 1
IAP • 9. ÉVFOLYAM • 27. HÉT
Mi történik zárlat esetén?
A túláramvédelem alapjai
⚡ ZÁRLAT
„A megfelelő védelem emberéleteket és vagyont véd.”

## Slide 2
A hét nagy kérdése
Miért nem ég le minden vezeték, amikor zárlat keletkezik?
02
Normál üzem
A fogyasztó árama a tervezett tartományban marad. A vezeték és a védelem együtt biztonságosan működik.
Zárlat
Nagyon kis ellenállású áramút jön létre. Az áram rövid idő alatt rendkívül nagy értékre nőhet.
A túláramvédelem feladata: a veszélyes áramot időben megszakítani.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
2

## Slide 3
Túlterhelés vagy zárlat?
A két jelenség nem ugyanaz.
03
TÚLTERHELÉS
• A megengedettnél nagyobb áram • Tartósabb jelenség • A fogyasztók túl nagy terhelést okoznak • A vezeték melegedése fokozódik
ZÁRLAT
• Kis ellenállású összeköttetés • Hirtelen, nagyon nagy áram • Gyors hő- és mechanikai igénybevétel • A védelemnek gyorsan le kell kapcsolnia
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
3

## Slide 4
Mi történik zárlatkor?
Egyszerűsített áramköri kép
04
230 V
FORRÁS
VÉDELEM
FOGYASZTÓ
ZÁRLATI ÚT
Kis ellenállás → nagy áram → a védelem kiold → az áramkör megszakad.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
4

## Slide 5
A hét eszközei
Három gyakori túláramvédelmi megoldás
05
DIAZED
Olvadóbiztosító. A biztosítóbetét túláram esetén megolvad és megszakítja az áramkört. Csere szükséges.
NEOZED
Kompaktabb olvadóbiztosító-rendszer. Ugyanúgy egyszer használatos betéttel működik.
KISMEGSZAKÍTÓ
Túláram esetén automatikusan lekapcsol. A hiba megszüntetése után visszakapcsolható.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
5

## Slide 6
Az olvadóbiztosító működése
A túláram hőhatását használja fel.
06
1
Normál áram
A betét vezeti az áramot.
→
2
Túláram
A biztosítószál melegedni kezd.
→
3
Olvadás
A szál megszakad.
→
4
Áramkör bontva
A veszélyes áram megszűnik.
Fontos: a kiolvadt biztosítóbetétet nem „javítjuk”, hanem megfelelő típusúra cseréljük.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
6

## Slide 7
A kismegszakító
Visszakapcsolható túláramvédelmi készülék
07
Túlterhelés elleni működés
A tartósan nagy áram melegedést okoz. A készülék hőkioldó része működésbe lép és lekapcsol.
Zárlat elleni működés
A hirtelen fellépő nagy zárlati áramra a gyors kioldó rész rövid idő alatt lekapcsol.
Hiba megszüntetése után a kismegszakító visszakapcsolható.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
7

## Slide 8
Olvadóbiztosító és kismegszakító
Mit érdemes megjegyezni?
08
Tulajdonság
Olvadóbiztosító
Kismegszakító
Működés után
cserélni kell
visszakapcsolható
Túláramvédelem
igen
igen
Zárlat megszakítása
igen
igen
Kezelés
betétcsere
kapcsolókar
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
8

## Slide 9
Döntsd el!
Normál üzem, túlterhelés vagy zárlat?
09
A
A
Egy hosszabbítóra túl sok nagy teljesítményű fogyasztó kerül.
TÚLTERHELÉS
B
B
A fázisvezető és a nullavezető közvetlenül összeér.
ZÁRLAT
C
C
A fogyasztó a névleges áramán üzemel.
NORMÁL ÜZEM
Kulcs: a hiba jellegét az áram nagysága, kialakulásának oka és időtartama alapján különböztetjük meg.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
9

## Slide 10
Szakmai szókincs
Öt fogalom, amit biztosan tudni kell
10
Zárlat
Kis ellenállású összeköttetés különböző potenciálok között.
Túlterhelés
A megengedettnél nagyobb áram folyik tartósan.
Olvadóbiztosító
Egyszer használható túláramvédelmi készülék.
Kismegszakító
Visszakapcsolható túláramvédelmi készülék.
Kioldás
A védelmi készülék működésbe lépése.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
10

## Slide 11
Kapcsolódás a szakmához
A villanyszerelő alapfeladata
11
A megfelelő túláramvédelmi készülék kiválasztása és ellenőrzése alapvető szakmai feladat.
1. Felmérés
Milyen áramkört és vezetéket kell védeni?
2. Kiválasztás
A védelem névleges adatai illeszkedjenek az áramkörhöz.
3. Ellenőrzés
A készülék és a bekötés legyen megfelelő állapotú.
A védelem nem helyettesíti a szakszerű tervezést és szerelést.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
11

## Slide 12
BIZTONSÁGI PERC
A zárlati áram rendkívül nagy lehet.
Soha ne cserélj biztosítót és ne szerelj villamos berendezést feszültség alatt!
Otthoni feladatnál csak megfigyelést végezz. Az elosztótáblát ne bontsd meg!
🛡 Biztonság mindenekelőtt

## Slide 13
Mini projekt
Védelmi készülékek otthon – csak megfigyeléssel
13
Készíts egy egyszerű táblázatot az otthon található védelmi készülékekről!
Típus
Névleges áram
Feladat
Csak a feliratokat és a látható adatokat jegyezd fel – ne nyúlj a készülékekhez!
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
13

## Slide 14
Összefoglalás
Mit vigyél magaddal a 27. hétről?
14
• A túlterhelés tartósan a megengedettnél nagyobb áram.
• A zárlat kis ellenállású összeköttetés, amely nagyon nagy áramot okozhat.
• Az olvadóbiztosító egyszer használatos túláramvédelmi készülék.
• A kismegszakító túláram esetén lekapcsol, majd a hiba megszüntetése után visszakapcsolható.
• A megfelelő védelem feladata a veszélyes áram időben történő megszakítása.
„A legjobb hiba az, amelyet a megfelelő védelem időben megszakít.”
Következő hét: Miért old le a FI-relé? – az áram-védőkapcsoló szerepe az életvédelemben.
IAP • 9. évfolyam • Villamos alapismeretek • 27. hét
14