## Slide 1
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
30. hét - Szerelési dokumentáció
88-90. óra | A jó szerelés visszakereshető, ellenőrizhető és javítható
RAJZ
Megmutatja a kapcsolás logikáját és a fizikai elrendezést.
JELÖLÉS
Összeköti a rajzot a valós készülékkel, kapoccsal és vezetékkel.
JEGYZŐKÖNYV
Rögzíti az ellenőrzés, mérés és átadás bizonyítható adatait.

## Slide 2
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Miért dokumentálunk?
Biztonság
A következő szakember tudja, mit talál a berendezésben.
Hibakeresés
A rajz lerövidíti a jelút és a hibás szakasz követését.
Karbantartás
A módosítások és cserék visszakövethetők.
Átadás
A kész munka nemcsak működik, hanem ellenőrizhető is.

## Slide 3
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
A dokumentációs csomag
01
Kapcsolási rajz
02
Szerelési / elrendezési rajz
03
Kapocs- és vezetékjegyzék
04
Darabjegyzék
05
Mérési jegyzőkönyv
06
Módosítási napló

## Slide 4
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Rajz ↔ valós berendezés
A dokumentáció akkor jó, ha ugyanazt a rendszert írja le
RAJZ
Q1 → K1 → X1:1 Azonosítók és kapcsok
VALÓSÁG
Feliratozott készülékek Azonos vezeték- és kapocsjelek
ELLENŐRZÉS
Egyezés? Eltérés esetén javítás és dokumentált módosítás

## Slide 5
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Jelölési fegyelem
Készülék
Egy elem = egy azonosító minden dokumentumban.
Kapocs
A bekötési pont egyértelműen visszakereshető.
Vezeték
A vezeték két vége ugyanahhoz az áramköri kapcsolathoz vezet.
Kábel
A kábel és erei külön is azonosíthatók.

## Slide 6
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Dokumentálási munkafolyamat
1. Azonosítás
2. Rajz ellenőrzése
3. Szerelés + jelölés
4. Eltérés átvezetése
5. Mérés
6. Dátum + készítő
7. Átadás

## Slide 7
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Mérési jegyzőkönyv - mit rögzítünk?
Mit?
A mérés megnevezése és mérési pont.
Mivel?
Műszer típusa / azonosítója.
Mennyi?
Mért érték + mértékegység.
Mikor?
Dátum és körülmények.
Ki?
Mérést végző / ellenőrző.
Eredmény
Megfelelt / további vizsgálat szükséges.

## Slide 8
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Tipikus dokumentációs hibák
ELAVULT RAJZ
A valós bekötés már más.
HIÁNYZÓ JELÖLÉS
Nem követhető a vezeték vagy kapocs.
MÉRTÉKEGYSÉG NÉLKÜL
A mérési adat félreérthető.
NINCS MÓDOSÍTÁSI NYOM
Nem tudható, mikor és mi változott.

## Slide 9
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Műhelyfeladat - dokumentációs audit
1. állomás
Készülék- és kapocsazonosítás
2. állomás
Rajz és valós bekötés összevetése
3. állomás
Darabjegyzék + vezetékjegyzék
4. állomás
Mérési adatlap és páros ellenőrzés

## Slide 10
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
IAP heti kihívás
ÁLLÍTÁS
Ha a berendezés működik, a szerelés közben végzett változtatásokat nem szükséges átvezetni a rajzra.
VÁLASZ: NEM
A dokumentációnak a tényleges állapotot kell tükröznie.

## Slide 11
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Összefoglalás
A dokumentáció a szerelés része - nem utólagos papírmunka
Pontos
A valós állapotot mutatja.
Egységes
Következetes jelöléseket használ.
Mérhető
Az ellenőrzések eredményeit rögzíti.
Naprakész
A módosítások át vannak vezetve.
Következő hét: 31. hét - Hibakeresési módszerek