## Slide 1
15. hét - Villamos teljesítmény és villamos energia
Számítás, mértékegységek és gyakorlati értelmezés
Villamos alapismeretek - felnőtt képzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Mit tanulunk?
Mit jelent a teljesítmény?
Mit jelent az energia?
P = U·I használata
E = P·t használata
W, kW, Wh és kWh megkülönböztetése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Villamos teljesítmény
P = U · I
P [W], U [V], I [A]
A teljesítmény az energiaátalakítás ütemét mutatja.
230 V · 2 A = 460 W
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
További teljesítményképletek
Ohmos fogyasztónál:
P = U² / R
P = I² · R
Mindig figyelj a mértékegységekre!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Villamos energia
E = P · t
Gyakorlatban: E [kWh] = P [kW] · t [h]
2 kW · 3 h = 6 kWh
Az energia az üzemidőtől is függ.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
kW vagy kWh?
kW = teljesítmény
kWh = energia
1 kW = 1000 W
A két mennyiség nem cserélhető fel.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Fogyasztási példa
100 W-os lámpa napi 5 órát működik.
0,1 kW · 5 h = 0,5 kWh/nap
30 nap alatt: 15 kWh
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Mi fogyaszt többet?
Nagy teljesítmény + rövid idő
Kis teljesítmény + hosszú idő
A fogyasztást mindig P és t együtt határozza meg.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Gyakori hibák
W és kW összekeverése
kW és kWh felcserélése
Perc → óra átváltás elmarad
mA → A átváltás elmarad
Mértékegység nélküli eredmény
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
IAP-kihívás
Válassz három hétköznapi készüléket.
Írd fel névleges teljesítményüket.
Becsüld meg napi üzemidejüket.
Számíts napi és havi energiafogyasztást.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Összefoglalás
P = U·I
E = P·t
Teljesítmény: W vagy kW
Energia: Wh vagy kWh
Következő hét: fogyasztásmérés és villanyóra.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!