## Slide 1
9. hét • Villamos erőtér
2. témakör • Villamos erőtér, kondenzátor • 25–27. óra
A töltéstől a villamos térig
Alapkérdés
Hogyan hat egymásra két elektromos töltés?
Mérnöki kapcsolat
térerősség • szigetelés • kondenzátor

## Slide 2
Történelmi nyitó
Charles-Augustin de Coulomb • 1736–1806
Kísérlet
Torziós mérleggel vizsgálta az elektromos töltések közötti erőt.
Örökség
1785: elektrosztatikus erőtörvény. A töltés SI-egysége: coulomb (C).

## Slide 3
Coulomb-törvény
F = k · |Q₁Q₂| / r²
k ≈ 8,99·10⁹
N·m²/C² Azonos előjel → taszítás Ellentétes → vonzás

## Slide 4
Kidolgozott példa • Coulomb
Adatok
Q₁ = +2 μC Q₂ = −3 μC r = 0,20 m
Számítás
F ≈ 1,35 N
Értelmezés
Ellentétes előjel → vonzó erő

## Slide 5
Mi a villamos erőtér?
Definíció
A töltés körüli térrész, amelyben más töltésre villamos erő hat.
Térerősség
E = F / Qpróba mértékegység: N/C = V/m

## Slide 6
Ponttöltés tere
E = k · |Q| / r²
Irány
+Q: kifelé −Q: befelé E vektormennyiség

## Slide 7
Erővonalak
Irány
Az érintő megadja E irányát.
Sűrűség
Sűrűbb vonalak → nagyobb térerősség.
Szabály
Az erővonalak nem metszik egymást.

## Slide 8
Homogén villamos tér
E = U / d
Párhuzamos lemezek
A szélektől távol a tér közel homogén. U = feszültség d = lemeztávolság

## Slide 9
Példa • homogén tér
Adatok
U = 600 V d = 3 mm = 0,003 m
Eredmény
E = 600 / 0,003 = 200 000 V/m = 200 kV/m

## Slide 10
Miért fontos a szigetelésnél?
Nagy E
A szigetelőanyag villamos igénybevétele nő.
Következmény
Túl nagy helyi térerősség → részleges kisülés vagy átütés kockázata.

## Slide 11
Tipikus hibák
Mértékegység
μC → C mm → m cm → m
Képlet
r² ne maradjon el! E ≠ U E = U/d csak homogén térben.

## Slide 12
⚡ IAP heti kihívás
U = 900 V • d = 5 mm • Q = +2 μC
Feladat
Számítsd ki E térerősséget! Mekkora erő hat a próbatöltésre?
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!