## Slide 1
25. hét
Kapocslécek, DIN-sínes szerelvények és vezetékezés
11. évfolyam • Villamos szerelések • 73-75. óra
QF1
KM1
K1
1
2
3
4
5
6
7
X1 sorkapocssor
KAPOCS
JELÖLÉS
RENDEZETT VEZETÉK

## Slide 2
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Mit tanulunk ezen a héten?
A működő kapcsolásból ipari minőségű szerelés lesz.
2
Kapocslécek és sorkapcsok szerepe
DIN-sínes szerelés logikája
Vezetékelőkészítés és érvéghüvelyezés
Vezeték- és kapocsjelölés
Rendezett kábelcsatornás vezetékezés
Kötésellenőrzés és hibakeresési szemlélet
QF1
KM1
K1
1
2
3
4
5
6
7
X1 sorkapocssor

## Slide 3
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Kapocsléc és sorkapocs
A rajz és a valós szekrény találkozási pontja.
3
Vezetékek rendezett csatlakoztatása
Toldás, elosztás és mérési pont kialakítása
Áttekinthetőbb karbantartás
Gyorsabb hibakeresés
Átmenő
vezeték továbbvezetése
PE
védővezető csatlakoztatás
N
nullavezető rendezése
Leválasztó
mérési és bontási pont

## Slide 4
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Kapocsszámozás
Jelölés nélkül nincs ipari áttekinthetőség.
4
A kapocsszám összeköti a rajzot és a valós bekötést
A vezetékek útja visszakereshető
Csökken a téves javítás esélye
A későbbi bővítés is egyszerűbb
QF1
KM1
K1
1
2
3
4
5
6
7
X1 sorkapocssor

## Slide 5
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
DIN-sín
Egységes rögzítés, rendezett elrendezés.
5
35 mm-es sín: ipari szekrények alapja
Kismegszakító, relé, mágneskapcsoló, tápegység, sorkapocs
Fontos a stabil rögzítés és a hozzáférhetőség
A mechanikai rend a villamos biztonság része
QF1
KM1
K1
1
2
3
4
5
6
7
X1 sorkapocssor

## Slide 6
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Kábelcsatorna és nyomvonal
A vezetékek útja legyen logikus és javítható.
6
A vezeték ne feszüljön és ne törjön meg
Ne takarja el a kapcsokat és jelöléseket
A csatornában legyen tartalék hely
A rendezett nyomvonal hibakereséskor időt takarít meg
Jó
rövid, követhető, jelölt
Hiba
feszes, keresztezett, jelöletlen
Veszély
kilógó csupasz rész

## Slide 7
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Vezetékelőkészítés
A jó kötés a vezető végén kezdődik.
7
Mérés és méretre vágás
Megfelelő blankolási hossz
Sodrott vezetőnél érvéghüvely
A vezető teljesen üljön be a kapocsba
Meghúzás után húzópróba
Túl rövid
bizonytalan érintkezés
Túl hosszú
érintésveszély
Megfelelő
stabil és védett kötés

## Slide 8
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Vezetékjelölés
A jelölés nem dísz, hanem hibakeresési eszköz.
8
Legyen tartós és olvasható
Egyezzen a kapcsolási rajzzal
Következetes számozási rendszer
Különösen fontos vezérlővezetékeknél
QF1
KM1
K1
1
2
3
4
5
6
7
X1 sorkapocssor

## Slide 9
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Szerelési minőség
Mitől lesz ipari szintű a munka?
9
Stabil DIN-sínes rögzítés
Áttekinthető sorkapocssor
Rendezett kábelcsatornás vezetés
Azonosítható vezetékek és kapcsok
Mechanikailag stabil kötések
Rajzzal egyező kivitelezés

## Slide 10
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Gyakorlati feladat
X1 sorkapocssor és vezetékezési minta készítése.
10
Készíts elrendezési tervet
Rögzíts készülékeket DIN-sínre
Állíts össze X1 kapocssort
Készíts vezetékeket helyes blankolással
Vezesd a vezetékeket kábelcsatornában
Ellenőrizz húzópróbával és folytonosságméréssel
QF1
KM1
K1
1
2
3
4
5
6
7
X1 sorkapocssor

## Slide 11
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Tipikus hibák
Ezeket kerüld el a műhelyben.
11
Jelöletlen sorkapcsok
Túl hosszú csupasz vezetővég
Hiányzó érvéghüvely
Feszes vagy megtört vezeték
Laza kapocskötés
A rajztól eltérő bekötés
1
jelölési hiba
2
kötési hiba
3
nyomvonalhiba
4
dokumentációs hiba

## Slide 12
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
IAP heti kihívás
Mi a szakmailag helyes döntés?
12
Egy vezérlőszekrény működik, de a vezetékek nincsenek jelölve, több vezeték feszes, és a sorkapcsok nincsenek számozva.
Elfogadható ipari munkának?
Helyes válasz: nem.
Indok: a működés önmagában kevés; a szerelésnek ellenőrizhetőnek, javíthatónak és dokumentáltnak kell lennie.

## Slide 13
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Összefoglalás
A rendezett vezetékezés szakmai tartalom.
13
Kapocsléc = rendezett csatlakozás
DIN-sín = stabil rögzítési rendszer
Kábelcsatorna = követhető vezetékút
Vezetékjelölés = gyors hibakeresés
Kötésellenőrzés = biztonság és minőség
QF1
KM1
K1
1
2
3
4
5
6
7
X1 sorkapocssor

## Slide 14
IAP • VILLAMOS SZERELÉSEK • 25. HÉT
Következő hét
26. hét - Ipari áramkörök ellenőrzése, mérés és hibakeresés.
14
Folytonosságvizsgálat
Szigetelési és kötésellenőrzési alapok
Vezérlőáramköri hibakeresés
Rajz alapján történő mérési sorrend