## Slide 1
8. hét • Összefoglalás
Aktív és passzív hálózatok • 22–24. óra
7 hét módszerei → 1 egységes rendszer
Cél
Modellt választani, nem képletet keresni.
Ellenőrzés
Számítás + mérés + fizikai értelmezés

## Slide 2
Történelmi nyitó
Az egyszerűsítés mint mérnöki gondolkodás
Absztrakció
A bonyolult hálózatból azt tartjuk meg, amit a vizsgált kapcsok felől „látni” kell.
Modellek
Kétpólus • valós forrás • Thévenin • Norton • teljesítményillesztés

## Slide 3
A témakör térképe
1–2. hét
Aktív/passzív Kétpólus U–I jelleggörbe
3–4. hét
Valós feszültség- és áramforrás
5–6. hét
Thévenin ↔ Norton
7. hét
Terhelés Pmax hatásfok

## Slide 4
Thévenin és Norton • egy kétpólus, két modell
Thévenin
UTh feszültségforrás + RTh sorosan UTh = üresjárási feszültség
Norton
IN áramforrás || RN párhuzamosan IN = rövidzárási áram

## Slide 5
A kapcsolat
RN = RTh
IN = UTh / RTh
UTh = IN · RN
Lényeg
A kapocsviselkedés azonos. A terhelés ugyanazt az U–I kapcsolatot „látja”.

## Slide 6
Komplex példa • eredeti hálózat
Adatok
U = 24 V R1 = 6 Ω R2 = 6 Ω
Thévenin
UTh = 12 V RTh = 3 Ω
Norton
IN = 4 A RN = 3 Ω

## Slide 7
Rt = 6 Ω • három módszer, egy eredmény
Eredeti hálózat
R2 || Rt = 3 Ω Ut ≈ 8 V It ≈ 1,333 A
Thévenin
It = 12/(3+6) ≈ 1,333 A Ut ≈ 8 V
Norton
Áramosztás It ≈ 1,333 A Ut ≈ 8 V

## Slide 8
Illesztés • Rt = RTh
Maximális teljesítmény
Rt = 3 Ω I = 2 A Ut = 6 V Pt = 12 W
Hatásfok
Pb = 12 W η = 50% Pmax nem egyenlő ηmax!

## Slide 9
Melyik módszert válasszam?
Közvetlen
Egyszerű hálózat egy üzemállapot
Thévenin
Változó terhelés feszültségszemlélet
Norton
Párhuzamos ágak áramszemlélet
P-vizsgálat
Terhelésillesztés veszteség hatásfok

## Slide 10
Vizsgamegoldási algoritmus
1–3.
1. Tiszta rajz és kapcsok 2. Adatok, források, terhelés 3. Megfelelő modell kiválasztása
4–7.
4. Képlet számok előtt 5. Mértékegységek 6. Ellenőrzés 7. Mérnöki következtetés

## Slide 11
Tipikus hibák
Hálózathelyettesítés
• terhelés rajta marad UTh-nál • hibás forráskikapcsolás • IN ≠ normál terhelőáram
Teljesítmény
• Pmax ≠ ηmax • RTh ≠ tetszőleges ellenállás • eredmény ellenőrzése elmarad

## Slide 12
⚡ IAP záró kihívás
Uü = 18 V • Irz = 3 A • Rt = 6 Ω
Feladat
Határozd meg a Thévenin- és Norton-helyettesítőt! Számítsd ki It, Ut és Pt értékét! Döntsd el: illesztett-e a terhelés?
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!