## Slide 1
9. hét • Kapcsolók és dugaljak biztonságos szerelése
25–27. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKA
Kapcsolók és dugaljak biztonságos szerelése
Heti cél
A szerelvények helyes bekötésének, PE-vezető kezelésének és feszültségmentes munkasorrendjének alkalmazása.
3 tanóra
Elmélet • bemutatás • alkalmazás • ellenőrzés
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 9. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A biztonságos szerelés sorrendje
25–27. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
1. Azonosítás
Munkaterület és áramkör azonosítása. Ne a feliratból indulj ki: ellenőrizd a valós állapotot.
2. Feszültségmentesítés
Leválasztás, visszakapcsolás elleni biztosítás, feszültségmentes állapot ellenőrzése.
3. Szerelés és ellenőrzés
Vezetők azonosítása, kötés, mechanikai rögzítés, szemrevételezés, majd csak ezután visszakapcsolás.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 9. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Kapcsoló bekötése – mit kell felismerni?
25–27. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Fázisvezető
A kapcsoló a fázisvezetőt szakítsa meg. A kapcsolt vezető a fogyasztó felé halad.
Kapcsok
A vezető megfelelő hosszban legyen blankolva; kilógó réz és laza kötés nem megengedett.
Mechanikai állapot
A szerelvény ne feszüljön, a vezeték ne sérüljön, a dobozban maradjon rendezett tartalék.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 9. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Dugalj – három vezető, három feladat
25–27. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
L – fázis
A feszültséget biztosító aktív vezető. Munkavégzéskor veszélyforrás.
N – nullavezető
Üzemi áramot vezethet; nem azonos a védővezetővel.
PE – védővezető
Védelmi célú vezető. Folytonossága alapvető biztonsági követelmény.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 9. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Tipikus hibák
25–27. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Kilógó rézszál
Érintési vagy zárlati veszélyt okozhat. A blankolási hossz legyen megfelelő.
Laza kapocs
Melegedést, ívképződést és későbbi meghibásodást okozhat.
PE hibás bekötése
A védelmi funkció megszűnhet. A PE-t nem használjuk üzemi vezetőként.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 9. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Műhelyellenőrzés
25–27. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Szemrevételezés
Színjelölés, blankolás, kapcsok, vezetékvezetés, szerelvény rögzítése.
Mérés
A feladathoz előírt módon folytonosság és villamos állapot ellenőrzése.
Dokumentálás
A hibát ne csak javítsd: nevezd meg az okot és a javítás módját.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 9. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
⚡ IAP heti kihívás
25–27. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Helyzet
Egy dugaljban az L és N megfelelőnek tűnik, de a PE vezető nincs bekötve. A készülék ettől még működik. Átadható-e a szerelés? Indokold szakmailag, és írd le az ellenőrzési sorrendet.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 9. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!