## Slide 1
10. hét • Védővezető, EPH és védelmi összekötések
28–30. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
VILLAMOS BIZTONSÁGTECHNIKA
Védővezető, EPH és védelmi összekötések
Heti cél
A PE és az egyenpotenciálra hozó összekötések szerepének felismerése, folytonosságuk és helyes alkalmazásuk értelmezése.
3 tanóra
Elmélet • bemutatás • alkalmazás • ellenőrzés
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 10. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
A védővezető feladata
28–30. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Normál üzemben
A PE nem üzemi áramvezető. Feladata a védelem működésének biztosítása hiba esetén.
Hiba esetén
A testzárlati áram számára kis impedanciájú utat segít biztosítani, hogy a védelem gyorsan lekapcsolhasson.
Azonosítás
A zöld/sárga vezetőt kizárólag védelmi célra használjuk.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 10. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
PE és N – nem ugyanaz
28–30. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
PE
Védővezető. Biztonsági funkciót lát el.
N
Nullavezető. Üzemi áramot vezethet.
Téves felcserélés
A két vezető funkciójának összekeverése súlyos érintésvédelmi hibához vezethet.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 10. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Mi az EPH?
28–30. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Cél
A hozzáférhető idegen vezetőképes részek közötti veszélyes potenciálkülönbség csökkentése.
Összekötés
A védelmi egyenpotenciálra hozó összekötés a kijelölt vezetőképes részeket a védelmi rendszerhez kapcsolja.
Nem díszvezeték
Az EPH csak akkor ér valamit, ha folytonos, megfelelően csatlakozik és ellenőrizhető.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 10. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Mit ellenőrzünk?
28–30. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Folytonosság
A védelmi vezető útja ne legyen megszakadt.
Kötések
Legyenek tartósak, mechanikailag stabilak és korróziótól védettek.
Azonosíthatóság
A vezetők, kapcsok és csatlakozási pontok legyenek egyértelműen felismerhetők.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 10. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Gyakori hibák
28–30. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Megszakított PE
A készülék működhet, de a hibavédelem nem biztos, hogy működni fog.
Laza EPH-kötés
A védelmi összekötés megbízhatatlanná válik.
N és PE összekeverése
Nem megengedett tetszőleges helyen összekötni vagy felcserélni őket.
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 10. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
⚡ IAP heti kihívás
28–30. óra • 1. témakör: Villamos biztonságtechnika
Helyzet
Egy fémburkolatú berendezés működik, de a PE folytonossága nem igazolható. A kolléga szerint „ha működik, jó”. Fogalmazz 4-5 mondatos szakmai választ: miért hibás ez a gondolkodás, és mit kell ellenőrizni átadás előtt?
IAP • Villamos szerelések • 11. évfolyam • 10. hét
Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!