## Slide 1
16. hét - Villamos fogyasztásmérés
A villanyóra működésének gyakorlati értelmezése
Villamos alapismeretek - felnőtt képzés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Mit tanulunk?
Mit mér a fogyasztásmérő?
Mit jelent a kWh?
Mérőállás leolvasása
Fogyasztás számítása két leolvasásból
Kapcsolat: E = P · t
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Mit mér a villanyóra?
Villamos energiát mér.
Leggyakoribb kijelzés: kWh
Nem azonos a pillanatnyi teljesítménnyel.
1 kW × 1 h = 1 kWh
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Mérőállás és fogyasztás
Fogyasztás = új mérőállás - régi mérőállás
12 932,1 - 12 845,6 = 86,5 kWh
Mindig figyelj a tizedesjegyre és a mértékegységre!
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Régi indukciós mérő
Forgó alumíniumtárcsa
A terheléssel nő a tárcsa fordulatszáma
A számlálómű a fordulatokat energiaértékké alakítja
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Elektronikus és okosmérő
Feszültség- és áramérzékelés
Elektronikus teljesítményszámítás
Energia idő szerinti összegzése
Digitális kijelzés és adatgyűjtés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Mérőállandó
Példa: 1000 imp/kWh
1000 impulzus = 1 kWh
250 impulzus = 0,25 kWh
A konkrét értéket mindig a mérő feliratáról olvasd le.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Teljesítményből energia
E [kWh] = P [kW] · t [h]
1,5 kW × 3 h = 4,5 kWh
A teljesítmény és az üzemidő együtt határozza meg a fogyasztást.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Biztonság
A mérőhelyet nem bontjuk meg.
Plombált részekhez nem nyúlunk.
Tanulói feladat: leolvasás, számítás, dokumentálás.
Hálózati mérés csak megfelelő eszközzel és oktatói felügyelettel.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
IAP-kihívás
Rögzíts két mérőállást vagy használj mintaadatot.
Számítsd ki a fogyasztást.
Becsüld meg három készülék napi energiafelhasználását.
Hasonlítsd össze a két eredményt.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Összefoglalás
A fogyasztásmérő energiát mér.
Mértékegység: kWh
Fogyasztás = mérőállások különbsége
E = P · t
Ezzel lezárjuk a 13-16. heti tananyagegységet.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!