## Slide 1
26. hét - OPC UA
Az ipari rendszerek univerzális kommunikációs nyelve
Felnőtt oktatás • digitális • 1 × 45 perc
SCADA csak akkor lát jól, ha az adatokhoz egységesen és biztonságosan hozzáfér.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Kapcsolódás a SCADA-hoz
25. hét: PLC - HMI - SCADA - trend - riasztás - Historian
26. hét kérdése: hogyan jut el az adat egységesen a SCADA-hoz?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Mi az OPC UA?
OPC Unified Architecture
Ipari kommunikációs architektúra
Adat + jelentés + struktúra + hozzáférési szabályok
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Történeti háttér
Gyártóspecifikus illesztések
Klasszikus OPC: COM/DCOM környezet
OPC UA: platformfüggetlenebb, biztonságosabb, strukturáltabb szemlélet
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Kliens és szerver
OPC UA szerver: adatokat tesz elérhetővé
OPC UA kliens: csatlakozik, böngész, olvas, feliratkozik
Példa: PLC/gateway = szerver • SCADA = kliens
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Az információs modell
Node = csomópont
NodeId = egyedi azonosító
Namespace = névtér
Objektumok és változók hierarchiába rendezhetők
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Alapműveletek
Browse - címtartomány feltérképezése
Read - érték olvasása
Write - engedélyezett érték módosítása
Subscription - változásfigyelés / értesítés
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Modbus és OPC UA
Modbus: bitek és regiszterek
OPC UA: strukturált, leíró információs modell
Nem ugyanazt a problémát oldják meg ugyanazon a szinten
A jó mérnök nem azt kérdezi: melyik jobb? Hanem azt: melyik mire való?
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Biztonság
Tanúsítványok
Hitelesítés
Jogosultságok
Aláírás és titkosítás
Írható változók szigorú kezelése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Példa - frekvenciaváltós motor
Motor_Run • Motor_Ready • Motor_Fault
ActualFrequency • MotorCurrent • FaultCode
FrequencySetpoint - csak megfelelő jogosultsággal írható
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Kommunikációhiba
Régi adat ≠ aktuális adat
A SCADA jelezze a kapcsolat állapotát
Hibás kommunikáció esetén biztonságos kezelői viselkedés szükséges
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
Tervezz Motor_1 OPC UA objektumot!
Legalább 10 változó
Jelöld: olvasható / írható
Készíts hozzá SCADA-képernyő vázlatot
Állapot • mérési adat • parancs • hiba - legyen egyértelműen elkülönítve.
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!