## Slide 1
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
32. hét - Karbantartás és javítás
94-96. óra | A megbízhatóságot nem a hiba után kezdjük építeni
MEGFIGYELÉS
Hibajelek felismerése
KARBANTARTÁS
Meghibásodás megelőzése
JAVÍTÁS
A hiba okának megszüntetése
ELLENŐRZÉS
Biztonság + működés + dokumentáció

## Slide 2
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Karbantartás ≠ javítás
KARBANTARTÁS
Tervszerű tevékenység az üzembiztonság fenntartására. Cél: a meghibásodás valószínűségének csökkentése.
JAVÍTÁS
Már kialakult hiba megszüntetése. Cél: a biztonságos és megfelelő működés helyreállítása.

## Slide 3
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Három karbantartási stratégia
HIBAJAVÍTÓ
A meghibásodás után avatkozunk be. + egyszerű – váratlan leállás
MEGELŐZŐ
Idő vagy üzemóra alapján tervszerű ellenőrzés. + kiszámítható – lehet felesleges beavatkozás
ÁLLAPOTFÜGGŐ
Mért vagy megfigyelt állapot alapján. + célzott – mérési és értékelési igény

## Slide 4
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Mit árul el a berendezés állapota?
Elszíneződés
Melegedés vagy rossz kötés jele lehet.
Égett szag
Szigetelés- vagy készülékkárosodás gyanúja.
Szokatlan zaj
Mechanikai vagy elektromágneses probléma.
Gyakori leoldás
Túlterhelés, zárlat vagy más hálózati hiba jele lehet.

## Slide 5
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
A laza kötés hibafolyamata
Laza / hibás kötés
Növekvő átmeneti ellenállás
Melegedés
Elszíneződés / szigeteléskárosodás
Meghibásodás

## Slide 6
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Javítási munkafolyamat
1.
Azonosítás
2.
Biztonság
3.
Behatárolás
4.
Javítás / csere
5.
Ellenőrzés
6.
Mérés
7.
Működéspróba
8.
Dokumentálás

## Slide 7
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Cserealkatrész: nem elég, hogy befér
Névleges adatok
Feszültség, áram, teljesítmény.
Funkció
NO/NC, pólusszám, tekercsfeszültség, karakterisztika.
Képesség
Kapcsolási / megszakítási jellemzők.
Gyártói előírás
Kompatibilitás és szerelési követelmények.

## Slide 8
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Javítás után még nincs kész
1. SZERELÉSI ELLENŐRZÉS
Kötések, jelölések, rögzítés, burkolatok.
2. MÉRÉS + MŰKÖDÉSPRÓBA
A szükséges biztonsági és funkcionális ellenőrzések.
3. DOKUMENTÁCIÓ
Mi volt a hiba? Mit javítottunk? Mi lett az eredmény?

## Slide 9
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Műhelyfeladat - karbantartási audit
1
Szemrevételezés
2
Ellenőrzőlista
3
Hibajelek besorolása
4
Javítási terv + utóellenőrzés

## Slide 10
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
IAP heti kihívás
HELYZET
Egy mágneskapcsoló főkapcsa elszíneződött, a környezetében hőnyom látható. Elég csak meghúzni a csavart?
VÁLASZ: NEM
A kiváltó okot, a kapcsot, vezetéket, készüléket és a terhelési körülményeket is vizsgálni kell.

## Slide 11
IAP - Integrált Automatika Program | Villamos szerelések 11.
Összefoglalás
A jó karbantartás megelőz; a jó javítás bizonyíthatóan helyreállít
Figyeld
A hibajeleket még leállás előtt.
Tervezd
A rendszeres ellenőrzéseket.
Javítsd
A hiba okát, ne csak a tünetet.
Igazold
Méréssel, működéspróbával és dokumentációval.
Következő hét: 33. hét - Komplex lakásvillamossági feladat