## Slide 1
6. hét – Dobozok digitális tervezése
Digitális oktatás • 5 óra
Szerelvénydoboz • kötődoboz • üreges fal • falon kívüli kivitel
Terv → azonosítás → méretezés → ellenőrzés
IAP • digitális • 06 • 1

## Slide 2
Mit dokumentálunk?
Doboz azonosítója és funkciója
Fal- és doboztípus
Középpont és magasság
Nyomvonal és bevezetési irány
Hozzáférhetőség és ellenőrzési állapot
IAP • digitális • 06 • 2

## Slide 3
Szerelvénydoboz
Kapcsoló vagy dugalj fogadása
Megfelelő mélység
Falsíkhoz igazodás
Tengelypontosság
Stabil szerelvényrögzítés
IAP • digitális • 06 • 3

## Slide 4
Kötődoboz
Kötések rendezett elhelyezése
Azonosítható kötési pont
Hozzáférhetőség
Megfelelő kötési tér
Dokumentált nyomvonal-kapcsolat
IAP • digitális • 06 • 4

## Slide 5
Digitális munkamenet
Falnézet vagy alaprajz
Dobozpontok azonosítása
Méretek és tengelyek
Bevezetési irányok
Anyaglista frissítése
Ellenőrzőlista
IAP • digitális • 06 • 5

## Slide 6
Hibafelismerés
Ferde doboz
Túl mély / kiálló doboz
Hibás tengelytávolság
Rossz bevezetési irány
Hozzáférhetetlen kötődoboz
IAP • digitális • 06 • 6

## Slide 7
Digitális gyakorlat
5 m-es falnézet
K1 • D1–D3 • KD1
Méretezett dobozkiosztás
Bevezetési nyilak
Megfelelőségi táblázat
IAP • digitális • 06 • 7

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
Egy háromtagú dugaljcsoport középső doboza 4 mm-rel magasabban szerepel a terven.
Döntsd el, hogyan javítanád még a kivitelezés előtt.
Indokold a keretillesztés, esztétika és szerelhetőség alapján.
IAP • digitális • 06 • 8