## Slide 1
A villamosenergia-rendszer felépítése
13.E - Villamos művek | 1. hét

## Slide 2
1. Miért hálózatban gondolkodunk?
A villamos energia termelése és felhasználása térben elkülönül.
Termelés
Erőművek és helyi termelők.
Szállítás
Nagy teljesítmény nagy távolságra.
Fogyasztás
Ipar, közlekedés, épületek.

## Slide 3
2. Az energia útja
A rendszer egymásra épülő szintekből áll.
1
Erőmű
2
Átvitel
3
Elosztás
4
Fogyasztó

## Slide 4
3. Termelés
A generátor mechanikai energiából villamos energiát állít elő.
Erőmű
Hő-, víz-, nukleáris, szél- és naperőművek.
Generátor
Háromfázisú váltakozó feszültség.
Feladat
A pillanatnyi igény fedezése.

## Slide 5
4. Transzformálás
A feszültségszinteket transzformátorok illesztik egymáshoz.
Fel
Átvitelhez növeljük a feszültséget.
Le
Elosztáshoz és fogyasztáshoz csökkentjük.
Miért?
Kisebb áram, kisebb veszteség.

## Slide 6
5. Átviteli hálózat
Az országos rendszer nagy teljesítményű gerince.
Feladat
Nagy energiamennyiség továbbítása.
Jellemző
Nagy feszültség, nagy távolság.
Kapcsolat
Erőművek és nagy alállomások.

## Slide 7
6. Elosztóhálózat
Az energia eljuttatása a fogyasztói körzetekhez.
KÖF
Középfeszültségű körzeti elosztás.
KIF
Kisfeszültségű fogyasztói ellátás.
Cél
Megbízható helyi energiaellátás.

## Slide 8
7. Alállomások
Kapcsolás, transzformálás, védelem és mérés egy helyen.
Kapcsolás
Hálózatrészek összekötése/leválasztása.
Transzformálás
Feszültségszint-váltás.
Védelem
Hibás rész gyors leválasztása.

## Slide 9
8. Miért nagy feszültség?
P = √3 · U · I · cos φ → nagyobb U mellett kisebb I.
Áram
Azonos teljesítménynél csökken.
Veszteség
Pvesz ≈ I²·R
Eredmény
Gazdaságosabb energiaátvitel.

## Slide 10
9. Fogyasztók
A hálózat végpontjai, de üzemviteli szempontból aktív szereplők.
Háztartás
Világítás, gépek, fűtés.
Ipar
Motorok, kemencék, hajtások.
Új irány
Napelem, tároló, villanyautó.

## Slide 11
10. Egyensúly
A termelésnek és fogyasztásnak minden pillanatban összhangban kell lennie.
Ha kevés a termelés
A rendszer frekvenciája csökkenhet.
Ha sok
A frekvencia növekedhet.
Szabályozás
Folyamatos rendszerirányítás szükséges.

## Slide 12
11. Üzembiztonság
A jó hálózat hibák mellett is a lehető legtöbb fogyasztót ellátja.
Védelem
Hiba felismerése.
Szelektivitás
Csak a hibás rész váljon le.
Tartalék
Alternatív ellátási lehetőségek.

## Slide 13
12. Rendszerkép
ERŐMŰ → ÁTVITEL → ALÁLLOMÁS → KÖF → KÖF/KIF → KIF → FOGYASZTÓ
Kérdés
Hol történik transzformálás?
Kérdés
Hol a legnagyobb a feszültség?
Kérdés
Hol kapcsolódik a fogyasztó?

## Slide 14
13. Órai feladat
Rajzold fel az energia útját egy családi házig.
1
Jelöld a fő hálózati elemeket.
2
Írd melléjük a feladatukat.
3
Jelöld a feszültség csökkenésének irányát.

## Slide 15
14. Mit kell tudnod?
Az első hét kulcsfogalmai.
Rendszer
Termelés - átvitel - elosztás - fogyasztás.
Feszültség
A gazdaságos szállítás kulcsa.
Üzem
Egyensúly, védelem, megbízhatóság.

## Slide 16
15. Következő hét
Erőművek és villamosenergia-termelés
Kérdés
Miből lesz villamos energia?
Kérdés
Mit csinál a generátor?
Kérdés
Miben különböznek az erőművek?