## Slide 1
Villamos művek
4. hét
Erőművi generátorok és blokktranszformátorok
Hogyan csatlakozik az erőmű az átviteli hálózathoz?
turbina → generátor → blokktranszformátor → hálózat

## Slide 2
A 4. hét nagy kérdése
Mi történik az erőmű villamos oldalán?
A turbina mechanikai energiát ad át a generátornak.
A generátor háromfázisú villamos energiát állít elő.
A blokktranszformátor átviteli feszültségszintre emeli a feszültséget.
A nagyfeszültségű kapcsolóberendezésen keresztül csatlakozik a hálózathoz.
Erőművi blokk
egy technológiai egység termeléstől hálózatig
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 3
Erőművi blokk energiaútja
A mechanikai energiából hálózati villamos energia lesz
Turbina
Generátor 10-20 kV
Generátor- kapcsoló
Blokk- transzformátor
Nagyfesz. kapcsolómező
Átviteli hálózat
15 kV
120 / 400 kV
A blokktranszformátor a generátor és az országos átviteli hálózat közötti illesztő elem.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 4
A szinkrongenerátor lényege
A fordulatszám és a hálózati frekvencia összetartozik
Forgórész mágneses tér
Állórész 3 fázisú tekercselés
Háromfázisú feszültség
f = p · n / 60
50 Hz-hez kétpólusú gépnél 3000 1/min, négypólusú gépnél 1500 1/min tartozik.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 5
Fő részegységek
Mit kell felismerni egy erőművi generátornál?
Állórész
Forgórész
Gerjesztés
Hűtés
Védelem és mérés
Az állórészben indukálódik a háromfázisú feszültség.
A forgórész mágneses tere hozza létre az indukció feltételét.
A gerjesztés szabályozza a mágneses teret.
A hűtés és a védelem az üzembiztonság miatt nélkülözhetetlen.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 6
Miért kell blokktranszformátor?
A generátor feszültsége nem átviteli hálózati feszültség
Generátor 15 kV
Blokk- transzformátor
Átviteli hálózat 120/400 kV
feszültségemelés
Nagyobb feszültség → kisebb áram → kisebb átviteli veszteség
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 7
Számítás: 80 MVA
Mekkora az áram különböző feszültségszinteken?
Chart: 80 MVA látszólagos teljesítmény
| 15 kV | 120 kV | 400 kV
Áram [A] | 3079 | 385 | 115
Következtetés
Generátoroldalon nagy áram folyik.
120 kV-on az áram már sokkal kisebb.
400 kV-on tovább csökken.
Ez tehermentesíti a vezetékeket és csökkenti a veszteséget.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 8
Védelmek és felügyelet
Nagy értékű berendezéseket kell biztonságosan üzemeltetni
Differenciál- védelem
Földzárlat- védelem
Hőmérséklet- felügyelet
Frekvencia- védelem
A hibát gyorsan fel kell ismerni.
A hibás blokkot le kell választani.
A hálózat többi részének üzemben kell maradnia.
A védelem célja a személy-, berendezés- és hálózatvédelem.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 9
Hálózatra kapcsolás
A generátor csak szinkronfeltételekkel kapcsolható rá
Feszültség
Frekvencia
Fázissorrend
Fázisszög
Ha ezek nem megfelelőek, a kapcsolás nagy villamos és mechanikai igénybevételt okozhat.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 10
Mit kell tudni a 4. hét végére?
A legfontosabb szakmai mondatok
1
A generátor mechanikai energiából háromfázisú villamos energiát állít elő.
2
A szinkrongenerátor fordulatszáma és frekvenciája összefügg.
3
A blokktranszformátor a generátorfeszültséget átviteli szintre emeli.
4
A hálózatra kapcsoláshoz szinkronfeltételek szükségesek.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 4. hét

## Slide 11
Következő hét
Erőműtípusok és energiatermelési módok
hőerőmű • vízerőmű • atomerőmű • szél • nap
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam