## Slide 1
Villamos művek
5. hét
Erőműtípusok és energiatermelési módok
Hő • atom • víz • szél • nap

## Slide 2
Egy cél - több technológia
A villamosenergia-rendszerben eltérő tulajdonságú termelők működnek együtt
Hő
Atom
Víz
Szél
Nap
Más primer energiaforrás
Más szabályozhatóság
Más környezeti és hálózati tulajdonság
Közös cél: biztonságos villamosenergia-termelés
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 3
Hőerőmű
A hőből előbb mechanikai, majd villamos energia lesz
Hőforrás
Gőz/gáz
Turbina
Generátor
Transzformátor
Fő kérdések: hatásfok • hűtés • szabályozhatóság • kibocsátás
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 4
Atomerőmű
Villamos oldalon sok tekintetben hőerőmű
Maghasadás
Hő
Gőz
Turbina
Generátor
Nagy egységteljesítmény
Folyamatos termelésre alkalmas
Komplex biztonsági rendszerek
Blokktranszformátoron keresztüli hálózati csatlakozás
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 5
Vízerőmű
A víz közvetlenül a turbinát hajtja
Víz energiája
Vízturbina
Generátor
Gyors szabályozásra is alkalmas lehet
Tározással energiarendszeri rugalmasságot adhat
Földrajzi adottságok erősen meghatározzák
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 6
Szél- és naperőmű
Időjárásfüggő termelés, teljesítményelektronikai illesztés
Szél
Rotor / generátor
Hálózat
Nap
PV → DC → inverter
Hálózat
A termelés nem mindig akkor és annyi, amikor a fogyasztás igényli.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 7
Összehasonlítás
Nem létezik minden szempontból 'legjobb' erőmű
Hő
szabályozható
tüzelőanyag
Atom
folyamatos
nagy blokk
Víz
rugalmas
adottságfüggő
Szél
változó
időjárás
Nap
változó
napszak + időjárás
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 8
Hatásfok
Mennyi lesz a bevitt energiából hasznos villamos teljesítmény?
η = Pki / Pbe
Pbe = 600 MW
η = 40%
Pki = 240 MW
A veszteség ebben a példában 360 MW.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 9
Rendszeregyensúly
A fogyasztás és a termelés minden pillanatban összetartozik
TERMELÉS
≈
FOGYASZTÁS
Időjárásfüggő termeléshez előrejelzés kell.
Rugalmas erőművek és tartalékok segítik az egyensúlyt.
Az energiatárolás szerepe egyre fontosabb.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 10
Mit kell tudni az 5. hét végére?
Fel tudod rajzolni az öt fő termelési mód energiaútját.
Meg tudod különböztetni a turbina-generátoros és inverteres termelést.
Érted a szabályozható és időjárásfüggő termelés különbségét.
Ki tudod számítani az egyszerű hatásfokot.
Érted, miért szükséges többféle termelési mód együttműködése.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 5. hét

## Slide 11
6. hét
Komplex összefoglalás
energiaút • generátor • blokktranszformátor • erőműtípusok • számítások