## Slide 1
Villamos művek
8. hét
Alállomási kapcsolási sémák
egyszeres • osztott • kettős gyűjtősín

## Slide 2
Miért fontos a kapcsolási séma?
A rajz üzemviteli döntéseket hordoz
Megmutatja, hogyan kapcsolódnak a mezők a gyűjtősínhez.
Meghatározza a hiba esetén kieső hálózatrészt.
Befolyásolja a karbantartási lehetőségeket.
A bonyolultabb séma nagyobb rugalmasságot adhat, de több készüléket igényel.
Kapcsolási séma = üzembiztonság
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 3
Egyszeres gyűjtősín
Egyszerű, áttekinthető, de kevésbé rugalmas
GYŰJTŐSÍN
Vezeték 1
Transzformátor
Vezeték 2
Előny: egyszerű és olcsó.
Korlát: gyűjtősínhiba nagy kiesést okozhat.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 4
Osztott gyűjtősín
A hiba vagy karbantartás hatása csökkenthető
Összekötő mező
Mező A
Mező B
Mező C
Mező D
Gyűjtősín-szakaszokra bontás: kisebb kiesés, jobb karbantarthatóság.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 5
Kettős gyűjtősín
Rugalmas átkapcsolási lehetőség
I. gyűjtősín
II. gyűjtősín
Vezeték
Trafó
Vezeték
Egy mező üzemi helyzettől függően egyik vagy másik gyűjtősínhez kapcsolható.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 6
Összehasonlítás
Nincs minden helyzetben egyetlen legjobb séma
Egyszeres
olcsó, egyszerű
kevésbé rugalmas
Osztott
részleges kiesés
több készülék
Kettős
nagy rugalmasság
drágább, bonyolultabb
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 7
Kapcsolási döntés
Mit kell mérlegelni?
Mekkora fogyasztói kör esik ki hiba esetén?
Lehet-e karbantartani üzemi tartalékkal?
Szükséges-e gyors átkapcsolási lehetőség?
Mennyire összetett a védelem és a reteszelés?
Indokolt-e a magasabb beruházási költség?
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 8
Egyvonalas rajz olvasása
Lépésről lépésre
1. gyűjtősín
2. mezők
3. kapcsolók
4. mérőváltók
5. üzemállapot
Először a fő csomópontot keresd, utána a mezőket és a kapcsolási lehetőségeket.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 9
Mit kell tudni a 8. hét végére?
A gyűjtősín-rendszer üzembiztonsági kérdés
Az egyszeres gyűjtősín egyszerű, de hiba esetén nagyobb kiesést okozhat.
Az osztott gyűjtősín javítja a karbantarthatóságot.
A kettős gyűjtősín nagyobb rugalmasságot ad.
A bonyolultabb séma több készüléket és pontosabb reteszelést igényel.
A választást mindig az üzemviteli igény indokolja.
IAP • Villamos művek • 13. évfolyam • 8. hét

## Slide 10
9. hét
Védelmi rendszerek és relévédelem alapjai
zárlat • túláram • földzárlat • védelmi jel • megszakító-kioldás