## Slide 1
13. ÉVFOLYAM • VILLAMOS MŰVEK
Segédüzemi rendszerek és DC ellátás
13. hét • akkumulátor • töltő • DC elosztó • kioldókörök
AC
TÖLTŐ
AKKU
DC SÍN
KIOLDÁS
A védelem csak akkor ér valamit, ha van energia a kapcsoláshoz.
Feldolgozási idő: 2 tanóra

## Slide 2
Óraterv
Segédüzem és DC ellátás két tanórában
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Segédüzemi rendszer
• AC és DC segédüzem szerepe
• akkumulátortelep és töltő
• DC elosztó és fogyasztói körök
• relék, jelzések, működtetőkörök
2. tanóra • Üzemzavar és felügyelet
• kioldó- és zárókörök
• alacsony DC feszültség
• DC földzárlat
• kioldókör-felügyelet
• hibaforgatókönyv

## Slide 3
Mi az alállomási segédüzem?
A primer berendezések működésének háttérrendszere
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
AC segédüzem
• világítás, fűtés
• ventilátorok
• motorhajtások
• töltőberendezés táplálása
DC segédüzem
• védelmi relék
• kioldókörök
• zárókörök
• jelzések, vezérlések
Miért kritikus?
• hiba esetén is működni kell
• akkumulátorral megtámasztott
• a megszakító kioldása ettől függhet

## Slide 4
A DC ellátási lánc
AC betáplálástól a kioldótekercsig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
AC betáplálás
Töltő
Akkumulátor
DC sín
DC elosztó
Kioldókör
Normál üzemben a töltő táplál és tölt; AC kieséskor az akkumulátor tartja életben a létfontosságú DC köröket.

## Slide 5
Akkumulátortelep
Az alállomás tartalék segédenergiája
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
Feladata
• létfontosságú DC körök táplálása
• külső AC kiesés áthidalása
• kioldási energia biztosítása
• jelző- és vezérlőkörök megtartása
Jellemző DC feszültségek
• 24 V és 48 V kisebb rendszereknél
• 110 V DC gyakori alállomási szint
• 220 V DC nagyobb rendszereknél
• a konkrét értéket a berendezések és előírások határozzák meg

## Slide 6
Töltőberendezés és DC sín
Normál üzemben ez tartja fenn a DC rendszert
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
Töltő
• AC-ből DC-t állít elő
• táplálja a DC sínt
• fenntartja az akkumulátor töltését
DC sín
• közös elosztási pont
• biztosított leágazások
• feszültségfelügyelet
Hibajelzések
• töltőhiba
• alacsony DC feszültség
• biztosítóhiba
• akkumulátorkör hiba

## Slide 7
Kioldó- és zárókörök
A védelem döntéséből valódi kapcsolás lesz
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
Relé dönt
DC kioldókör
Kioldó- tekercs
Megszakító nyit
Visszajelzés
A kioldókör megbízhatósága közvetlen üzembiztonsági kérdés.

## Slide 8
DC földzárlat
Egy jelzés, amit nem szabad félvállról venni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
Egy földzárlat
• önmagában nem mindig okoz azonnali kiesést
• de veszélyes előállapot
• hibahely-keresést igényel
Kétpontos földzárlat
• téves működéshez vezethet
• kioldási vagy vezérlési zavar
• biztosítóolvadás vagy körkiesés
• üzemzavari kockázat

## Slide 9
Segédüzemi felügyeleti jelzések
Mit figyel az alállomás?
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
Feszültség
• DC feszültség alacsony
• DC feszültség magas
• AC betáplálás kiesett
Töltés és akku
• töltőhiba
• akkumulátorkör hiba
• biztosítóhiba
Működtetőkörök
• kioldókör-felügyelet hiba
• DC földzárlat
• állapotjelzési hiba

## Slide 10
Üzemzavari példa
A védelem kioldana, de a megszakító csak DC energiával tud működni
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
Hálózati hiba
• zárlat keletkezik
• védelmi relé működik
• kioldási parancs keletkezik
Segédüzemi feltétel
• megfelelő DC feszültség kell
• ép kioldókör kell
• működő kioldótekercs kell
• visszajelzés szükséges

## Slide 11
Ellenőrzési gondolkodás
Ha a segédüzem hibát jelez
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
Mit ellenőrizzünk?
• van-e megfelelő DC feszültség?
• működik-e a töltő?
• nincs-e biztosítóhiba?
• van-e DC földzárlat?
• hibátlan-e a kioldókör-felügyelet?
Miért?
• a védelem csak parancsot ad
• a kapcsoláshoz energia kell
• a megszakító működése visszajelzést igényel
• segédüzemi hiba primer üzemzavarrá válhat

## Slide 12
Összefoglalás
A 13. hét négy kulcsmondata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
1
A segédüzem az alállomás mérő-, védelmi, vezérlő- és jelzőrendszereit táplálja.
2
A DC ellátás akkumulátorral megtámasztott, ezért hiba esetén is működnie kell.
3
A kioldókör és a kioldótekercs állapota közvetlen üzembiztonsági kérdés.
4
A DC földzárlat, töltőhiba és alacsony feszültség nem hagyható figyelmen kívül.
Következő hét: Alállomási irányítástechnika és távfelügyelet