## Slide 1
19. HÉT • 2 TANÓRA
Biztosítók és olvadóbiztosítók
olvadóelem • idő-áram jelleggörbe • megszakítóképesség • áramkorlátozás
TÚLÁRAM → HŐ → OLVADÁS
Villamos kapcsolókészülékek • 5/8. hét

## Slide 2
Óraterv
Az egyszerű olvadószáltól a középfeszültségű HH biztosítóig
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
2
1. tanóra • Működés
• olvadóelem és hőhatás
• szerkezeti részek
• idő-áram jelleggörbe
• névleges adatok
• megszakítóképesség
2. tanóra • Alkalmazás
• áramkorlátozó hatás
• középfeszültségű HH biztosító
• transzformátorvédelem
• motoráramkörök
• szelektivitás és kiválasztás

## Slide 3
A működés fizikai alapja
Az áram hőhatása működteti a védelmet
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
3
1
ÁRAM NÖVEKSZIK
2
I²R HŐ NÖVEKSZIK
3
OLVADÓELEM MEGOLVAD
4
ÍV KIALAKUL
5
ÁRAMKÖR MEGSZAKAD
A működés után az olvadóbetétet cserélni kell.

## Slide 4
A nagymegszakítóképességű biztosító felépítése
Nem egyszerű drótdarab: tervezett ívoltó rendszer
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
4
Olvadóelem
• méretezett vezetőanyag
• szűkített olvadási helyek
• kívánt karakterisztika
Szigetelőtest + töltet
• mechanikai tartás
• kvarc-homok töltet
• ívenergia elnyelése
Csatlakozás / jelzés
• érintkezővégek
• állapotjelzés
• egyes HH típusokon kioldószeg

## Slide 5
Idő-áram jelleggörbe
Minél nagyobb a túláram, annál rövidebb a működési idő
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
5
t
I
KIS TÚLÁRAM
NAGY ZÁRLAT
hosszabb működési idő
nagyon gyors működés

## Slide 6
Megszakítóképesség
A biztosítónak a várható zárlati áramot biztonságosan meg kell szakítania
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
6
HÁLÓZAT
Ik = 25 kA
A BIZTOSÍTÓ
16 kA ✕
B BIZTOSÍTÓ
50 kA ✓
Az 50 kA csak a megszakítóképesség szempontjából megfelelő. A feszültséget, névleges áramot és karakterisztikát is ellenőrizni kell.

## Slide 7
Áramkorlátozó hatás
A biztosító még a zárlati csúcs kialakulása előtt megszakíthat
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
7
várható zárlati áram
biztosító által korlátozott áram
Kisebb csúcsáram → kisebb termikus és dinamikus igénybevétel

## Slide 8
Középfeszültségű HH biztosító
Nagy megszakítóképesség + áramkorlátozás
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
8
Felépítés
• hengeres szigetelőtest
• olvadóelemek
• finomszemcsés töltőanyag
• érintkezősapkák
Működés
• gyors zárlati megszakítás
• több ívszakasz
• áramkorlátozó hatás
Kapcsolatkészülék
• kioldószeg lehetséges
• terheléskapcsoló működtetése
• háromfázisú lekapcsolás segítése

## Slide 9
Transzformátorvédelem biztosítóval
A névleges primer áram önmagában nem elég
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
9
A biztosítónak el kell viselnie
• normál terhelési áram
• bekapcsolási áramlökés
• rövid idejű megengedett túlterhelések
De működnie kell
• primer oldali zárlatnál
• nagy hibaáramnál gyorsan
• a többi védelemmel koordináltan

## Slide 10
Motoráramkörök
Az indítóáram nem hibaáram
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
10
INDÍTÁS
Iindítás ≫ In rövid ideig
BIZTOSÍTÓ
ne olvadjon ki tévesen
ZÁRLAT
gyors lekapcsolás
A motor túlterhelésvédelmét sok rendszerben külön motorvédő készülék vagy elektronikus védelem látja el.

## Slide 11
Biztosító vagy megszakító?
Mindkettőnek megvan a saját erőssége
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
11
OLVADÓBIZTOSÍTÓ
• egyszerű szerkezet
• nagyon gyors zárlati működés
• áramkorlátozó lehet
• működés után csere szükséges
• korlátozott vezérelhetőség
MEGSZAKÍTÓ
• visszakapcsolható
• távvezérelhető
• védelmi automatika része
• összetettebb mechanika
• nagyobb karbantartási igény lehet

## Slide 12
Szelektivitás
Lehetőleg csak a hibához legközelebbi védelem működjön
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
12
F1 FŐ
F2 LEÁGAZÁS
F3 FOGYASZTÓ
Hiba a fogyasztónál → ideális esetben F3 működik, F2 és F1 üzemben marad.
Ehhez gyártói karakterisztikákat és koordinációs adatokat kell használni.

## Slide 13
Összefoglalás
A 19. hét öt kulcsgondolata
IAP • 13. évfolyam • Villamos művek
13
01
Az olvadóbiztosító túláram hatására hővel működik.
02
A működési idő az áram nagyságától függ - ezt mutatja az idő-áram jelleggörbe.
03
A megszakítóképességnek legalább a várható zárlati áramhoz kell illeszkednie.
04
A HH biztosító nagy zárlati áramnál áramkorlátozó hatású lehet.
05
Transzformátornál és motornál az üzemi áramlökéseket is figyelembe kell venni.
20. hét → Kapcsolókészülékek hajtásai és működtetőkörei