## Slide 1
9. hét - Világítási alapkapcsolások
Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás
Digitális oktatás • 5 óra
Elvi rajz • szerelési rajz • hibakeresés • dokumentáció
IAP • Digitális oktatás • 09. hét

## Slide 2
Egyáramkörös kapcsolás
1 kapcsoló
1 világítótest
A kapcsoló az L vezetőt szakítja
N és PE közvetlen funkció
IAP • Digitális oktatás • 09. hét

## Slide 3
L • N • PE • kapcsolt L
L = fázisvezető
N = nullavezető
PE = védővezető
Kapcsolt L = kapcsoló kimenete
IAP • Digitális oktatás • 09. hét

## Slide 4
Elvi rajz ↔ szerelési rajz
Működési kapcsolat
Tényleges kötési pontok
Kötődoboz és szerelvények
Vezetőazonosítás
IAP • Digitális oktatás • 09. hét

## Slide 5
Két helyről kapcsolás
Két váltókapcsoló
Egy világítótest
Közös működési logika
Következetes vezetőjelölés
IAP • Digitális oktatás • 09. hét

## Slide 6
Tipikus hibák
N szakítása L helyett
Hiányzó PE
Téves kapcsolt fázis
Folyamatos fázis a lámpán
Rajz és kivitelezés eltérése
IAP • Digitális oktatás • 09. hét

## Slide 7
Digitális ellenőrzési sorrend
Rajz ellenőrzése
Vezetők azonosítása
Kötési pontok követése
Kapcsolási logika
Hibajavítás és dokumentálás
IAP • Digitális oktatás • 09. hét

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
Ne csak rajzolj: a működési logikát is tedd visszakövethetővé.
Egy folyosói lámpát két helyről kell kapcsolni.
Készíts működési vázlatot.
Jelöld a vezetők funkcióját.
Indokold, hogy egy másik szerelő számára is egyértelmű legyen.
IAP • Digitális oktatás • 09. hét